Секция 09642 — Деревянные полы для спортивных залов

Часть 1 — ОСНОВНАЯ

1.1 ОПИСАНИЕ

- Сопутствующие и подготовительные работы

- БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ – СЕКЦИЯ 03

a) Отметка уровня пола:

54 мм для 19 мм покрытия

60 мм для 26 мм покрытия

b) Генеральный подрядчик производит работы по устройству прочного бетонного основания, подгоняя слои под общий уровень системы пола. Плита должна быть гладко отшлифована с неровностями не более 3 мм в радиусе каждых 250 см. Выступы должны быть удалены до уровня основания, а впадины должны быть заполнены одобренным генподрядчиком составом для выравнивания до уровня основания до полного одобрения установщика пола.

- Гидроизолирующая мембрана — секция 07

а) Бетонная стяжка нужного уровня или ниже должна быть доведена до соответствия стандартам паростойкости и водостойкости под плитой и по периметру нижней части стены, используя мембрану подходящего типа

- Пороги — секция 08

- Муфты и стандартные закладные СЕКЦИЯ 11

1.2 Рекомендации

- DIN – стандарт качества работ 18032 часть 2

- EN – стандарт качества работ 14904 мировой стандарт

- FSC – Совет Управляющих Лесным хозяйством

- LEED – Передовые разработки в энергообеспечении и экологии

- MFMA – Ассоциация Производителей Кленовых Покрытий

- PUR – Стандарты определения качества работ

1.3 Проверка качества

А. Производитель

- Производитель покрытия пола должен быть фирмой, специализирующейся на производстве продуктов, упомянутых в этой секции.

- Основой дизайна системы должна быть система спортивного напольного покрытия Aacer Flooring LLC. www.Aacer.ru.

- Материалы, не упомянутые здесь должны быть согласованы за 10 дней в виде письменного приложения. Материалы от неодобренных производителей использоваться не должны.

B. Подрядчик/установщик

- Установка системы напольного покрытия, описанной в этих спецификациях, должна быть осуществлена фирмой, знакомой с требованиями к данной системе и имеющей опыт в процедурах, требуемых для установки спортивного покрытия, производимого Aacer Flooring LLC.

- Подрядчик/установщик несет ответственность в течение одного года после полной и окончательной установки полов.

- Подрядчик/установщик должен иметь аккредитацию компании Aacer Flooring LLC.

а) Возможно: аккредитацию МФМА

C. Тестирование качества работ

- Напольная система должна быть независимо оценена по международным стандартам DIN 18032 часть 2, EN 14904

- Независимая тестирующая лаборатория (DIN)  должна быть признана MFMA. Она должна протестировать систему на соответствие всем требуемым стандартам методики тестирования DIN.

- Независимая тестирующая лаборатория (DIN) должна быть действительным членом  Международной Ассоциации Изучения Спортивных Покрытий.

1.4 Предоставляемые документы

  - Спецификация — по мере необходимости Aacer Flooring LLC предоставляет листы спецификации и рабочие чертежи

  - Образцы – предоставляется необходимое количество образцов указанной системы по просьбе владельцев/архитекторов.

  - Руководство по эксплуатации — по завершении установки, передайте руководство по эксплуатации пола Aacer Flooring собственнику. Руководство дает соответствующее описание климат-контроля и требований поддержки рабочего состояния, так же, как и рекомендации к чистке и обслуживанию полов, позволяющих сохранить первозданное состояние и обеспечить долговечность.

1.5 Условия производства работ.

    - Деревянное покрытие и его компоненты, упомянутые здесь, не должны быть доставлены и установлены, пока все отделочные и сантехнические работы не будут завершены.  Это включает в себя каменную кладку, покраску, штукатурение, кладку плитки, мрамора и терраццо, а также все монтажные работы. Здание должно быть полностью закрыто и защищено от непогоды, также должны быть установлены все постоянные окна и двери. Системы постоянного отопления и кондиционирования воздуха должны быть установлены и работать в соответствии со строительными требованиями к  зданию.

    - Бетонное основание должно полностью отвечать стандартам производства строительных работ. Оно должно быть очищено от всех инородных материалов и обеспылено перед установкой пола. Постоянный климат-контроль должен работать в течение недели перед началом установки пола.

    - Во время и после установки, системы климат-контроля должны поддерживать уровень температуры и влажности, совместимый с ожидаемыми уровнями высокого и низкого диапазона влажности покрытия. Установщик должен определить эти уровни, на основании географического положения здания и типа установленной системы климат-контроля.

    - Покрытие должно содержаться в сухом, хорошо вентилируемом помещении, пока оно акклиматизируется к окружающим условиям. Содержание влаги в дереве должно соответствовать окружающей среде в здании.

1.6 Гарантии и правовая оговорка

- Aacer Flooring LLC, настоящим гарантирует, что материалы, им предоставленные, не будут иметь дефектов в течение года использования. Это гарантия заменяет и исключает все другие выраженные гарантии и подразумевающиеся дополнения, включая подразумевающиеся гарантии товарной пригодности или пригодности в специальных целях.

- В период гарантии пол не должен быть повторно покрыт без разрешения подрядчика/установщика.

- Формы документации производства работ, заполненные подрядчиком/установщиком, должны стать частью гарантии, и собственник и подрядчик/установщик должны  сохранить эти отчеты как постоянные ссылки (рекомендации) для любых изменений.

- Подрядчик покрытия гарантирует установку напольных систем без дефектов сроком на 1 год.

- Рекламации должны быть предъявлены в течение 30 дней после обнаружения недостатков.

- Политика Aacer Flooring LLC – постоянно улучшать линейку своей продукции.  Таким образом, компания оставляет за собой право изменять, модифицировать или прекращать выпуск систем, спецификаций и аксессуаров всех видов продукции в любое время без обязательства предварительного уведомления покупателя.

Часть 2. Продукция

2.1 Материалы

- Паровой барьер — 250 мкм  полиэтилен

- Упругие подушки

- Амортизаторы Aacer Bi-Power 19 мм, EPDM, оранжевые, твердостью 45ед.

- Основание

  - Предварительно произведенные Aacer Flooring LLC панели, размерами 41 мм х 400 мм в ширину х  2400 мм в длину. Панели должны быть произведены из фанеры с прикрепленной сосновой полосой или эквивалент.

  - Сертификация FSC. Основание должно быть сертифицировано Советом управляющих лесным хозяйством.

- Покрытие (настил)

  - 19 мм х 57 мм второй и лучший сорт покрытия из Северного твердого клена, TGEM, MFMA  сорт оценен и промаркирован в процессе производства Aacer Flooring LLC

  - Возможно:  размеры и сорта

    - 19 мм х 37 мм, 19 мм х 63,5 мм, 26 мм х 57 мм, 26 мм х 37 мм

    - 1 сорт, 3 сорт, 3 и лучший сорт

  - Сертификация FSC, клен должен быть сертифицирован  Советом управляющих лесным хозяйством

- Крепеж

- Напольное покрытие : 50 мм  клеммы с шипами

- Подложка – 25 мм облицовочные скобы

- Анкера для крепления к основанию: 37 мм длиной стальные дюбеля, уходящие как минимум на 25 мм в глубину.

- Финишное покрытие — любые грунтовки и финишные покрытия, одобренные MFMA.

- Линия разметки игры — совместимые с финишным покрытием и нанесенные в соответствии с дизайн-проектом.

- Плинтус  — сверхпрочный, литой вентиляционный каучуковый плинтус с предварительно сформованными внешними углами.

Часть 3 —Выполнение

3.1 Прединсталяционный осмотр

- Подрядчик/установщик пола должен проверить ровность основания и сообщить о необходимости исправлений генеральному подрядчику.

- Помещение должно быть подметено, убрано и свободно от посторонних предметов.

- Подрядчик/установщик должен составить документы о состоянии объекта и условиях работы до и во время установки. Эта документация должна стать частью любой гарантии и может, возможно, и не затрагивать выполнение любой гарантии.

3.2 Установка.

а. Основание

- Покройте весь пол 250 мкм полиэтиленом, соединяя места  стыков внакладку как минимум по 150 мм.

- Панели PowerPlayTM  должны быть уложены перпендикулярно к итоговому покрытию. Обеспечьте  6 мм пустого пространства между стыками панелей. Механически прикрепите панели к плите с крепежем к основанию (5 штифтов на панель, 25 мм – минимальная глубина), предусматривая 205 мм расстояние между панелями.

- Используйте 200 мм блоки для соблюдения расстояния между рядами, 200 мм поперек. Когда начинаете укладывать новый рад, располагайте панели в разбежку. Примените 25 мм винты или скобы для надежной фиксации панелей.

- Установите твердые блоки под трибунами в выдвинутом положении,в областях больших нагрузок и по усмотрению.

- Установите твердые блоки в дверных проемах, под месторасположением трибун, и под  местом для голов.

- Обеспечьте 38 мм пространства по периметру и у всех постоянных преград.

B. Напольное покрытие

- Установите кленовый настил параллельно длине помещения. Покрытие должно быть прибито каждые 250 мм включая все конечные соединения с плотным прилеганием

- Расширения на стыках могут потребоваться между полосами настила периодически всюду на полу. Требования будут определены на участке и в зависимости от географических условий

- Обеспечьте как минимум 50 мм пустого пространства у всех стен и постоянных преград

3.3 Финишное покрытие

а. Шлифовка пола.

- Обработать пол наждачной бумагой с грубым, средним и мелким зерном для получения гладкой и однородной поверхности, очищая от станочных отметин и неровностей

- Удалите всю пыль после шлифования со всей поверхности с помощью пылесоса

B. Финишное покрытие и разметка.

- Осмотрите весь пол, чтобы увериться в том, что вся поверхность готова к финишному покрытию и завершению работ. На полу не должно быть пыли и сора.

- Нанесите (2) слоя одобренного герметика и (2) слоя финишного покрытия по инструкциям изготовителя.

- Пол должен быть отполирован, обработан и очищен между слоями.

- Нанесите игровые линии и логотипы в соответствии с дизайн-проектом между грунтовочным и финишным слоями. Краска должна быть совместима с финишным покрытием

c. Установка плинтуса

- Прикрепите вентиляционный плинтус клеящим или механическим способом к стенам. Используйте предварительно сформированные внешние углы и внутренние углы в 45 градусов.

3.4 Чистка

  - Чистка

    - Удалите ненужный сор и строительный мусор с площадки.

    - Ген. Подрядчику следует закрыть площадь пола после того, как пол установлен, чтобы дать ему «устояться». Если собственнику или подрядчику требуется использовать площадку до того, как пол будет полностью готов к использованию, им следует защитить пол, покрывая его не повреждающей бумагой Крафт.