# Покрытие мирового класса Poloplaz для кортов и спортивных залов

# Только для профессионального использования

# Храните в недоступном от детей месте

# ОСТОРОЖНО: ГОРЮЧИЙ. ХРАНИТЕ ДАЛЕКО ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, ИСКР, ПЛАМЕНИ И ЛЮБЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОЗГОРАНИЯ. Используйте при адекватной вентиляции. Не допускайте образования и концентрации пара на таких участках, как ванные комнаты и маленькие закрытые зоны. Откройте все окна и двери, чтобы обеспечить сквозную вентиляцию рабочего пространства. Пользуйтесь исправным респиратором по размеру, подходящим для работы с органическими растворителями. Если заметите сильный запах или почувствуете лёгкое недомогание, головную боль, тошноту или слёзотечение, ОСТАНОВИТЕСЬ и немедленно выйдете на свежий воздух. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: этот продукт должен использоваться только профессионалами, имеющими знания и опыт его правильного и безопасного использования.

# Не растворяйте. Не наносите в очень холодную или сырую погоду. ОСТОРОЖНО! СОДЕРЖИТ БЕНЗИНОВЫЕ ДЕСТИЛЛЯТЫ. Вреден или смертелен, при проглатывании. Исследования показали длительные повторяющиеся проявления передозировки с нанесением неврологического и психического ущерба. ВНИМАНИЕ! При неправильной утилизации, коврики, и другие отходы, пропитанные масляными лаками, могут внезапно воспламеняться при контакте с огнём. Помещайте отходы в запечатанные металлические контейнеры или поступайте в соответствии с местным противопожарным законодательством.

# НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВНУТРЬ. Избегайте длительного или повторяющегося вдыхание паров. Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. Закрывайте контейнер после каждого использования и не пользуйтесь им повторно. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: при проглатывании, не пытайтесь вызвать рвоту. Немедленно вызовите специалиста по ядам, скорую помощь или врача. В случае попадания в глаза немедленно промойте струёй воды. Промывайте не менее 15 минут, затем покажитесь врачу. При контакте с кожей, тщательно промойте водой с мылом. Для получения дополнительной информации по этому продукту, его использованию и мерах предосторожности, свяжитесь с производителем.

# ХРАНЕНИЕ: храните при комнатной температуре. Не храните при температуре выше 48 С. Не допускайте замерзания. В случае замерзания оттаивайте при комнатной температуре, не встряхивая, затем, встряхните перед использованием. Храните контейнер неперевёрнутым и плотно закрытым.

# ОПИСАНИЕ

# Полиуретановое покрытие для полов из твёрдых пород дерева на основе модифицированного масла

# ПРИГОТОВЛЕНИЕ/НАНЕСЕНИЕ

# Новое или отшлифованное дерево:

# Шлифуйте пол в соответствии с рекомендациями MFMA (Ассоциации Производителей Кленовых Напольных Покрытий). Старый лак должен быть удален для должного впитывания нового.

# Подметите, пропылесосьте, обработайте очищенное дерево Miniral spirit и оставьте сохнуть на 30 минут.

# На время нанесения выключите все вентиляторы и кондиционеры. Наносите аппликатором из овечьей шерсти, EZ-Way или T-bar на 46 кв.м/18,9 л.

# Дайте доступ воздуху, когда пол перестанет клеиться (обычно 4-5 часов).

# Дайте полу высохнуть в течении ночи, прежде, чем нанести второй слой лака. Отполируйте новым абразивом (шлифовальная сетка 150)  или использованной шлифовальной сеткой 120  между слоя.

# Не наступайте на пол 48 часов. Допускается нечастое хождение по полу в течение следующих 7 дней. После этого – пользуйтесь полом в обычном режиме. Не пользуйтесь ковриками и матами в течение 30 дней.

# Покрытие высыхает на 80% за 7 дней, а полностью за 30 дней.

# Шлифование (скрининг) и повторное покрытие

# Прежде, чем приступить к скринингу, очистите пол чистящим средством Poloplaz для твёрдых пород дерева.

# Проведите скрининг пола шлифовальной сеткой 120.

# Подметите, пропылесосьте и протрите водой (не уайт-спиритом).

# Дайте полностью высохнуть и покройте лаком Poloplaz World Class.

# Если вы наносите два слоя, дайте первому слою высохнуть за ночь, затем отполируйте использованной шлифовальной сеткой 120 или новой на 150. Затем произведите шаги 3 и 4.

# Гарантии

# Мы гарантируем заявленные характеристики данного продукта Poloplaz, если он применяется в соответствии с промышленными стандартами. Так как приготовление поверхности, методы нанесения и состояние поверхности нам не подконтрольны, любые требования и претензии по гарантии исключаются.