Ресурсы для архитекторов

Следование указаниям клена MFMA это лучший способ для получения красивого, экономически эффективного и долговечного пола. Это идеальный выбор для спортивных полов, театров, танцевальных студий, коммерческих учреждений, многоцелевых помещений и жилых объектов. При правильной установке и эксплуатации кленовый пол MFMA обеспечит надежную поверхность пола, которая зачастую служит дольше, чем здание, в котором находится пол.

Информация на этой странице касается основных положений спецификации кленового пола MFMA. Если у Вас еще есть вопросы, смотрите рубрику “Часто задаваемые вопросы” или свяжитесь с нами.

Пособие по техническим характеристикам системы кленового напольного покрытия

Крепкая сборная закрепленная панельная система

Крепкая закрепленная система из фанерного основания с непрерывным настилом под напольным покрытием

Система двойного фанерного пола

Системы основания и основания с фанерным полом

Система переплетенного пола

Пособие MFMA по техническим характеристикам для крепкой сборной закрепленной панельной системы

Цели

Данное Пособие по техническим характеристикам предназначено для оказания помощи в создании данных строительных характеристик для монтажа спортивного кленового напольного покрытия. Мы надеемся,  что это пособие будет иметь особое значение для людей, не обладающих глубокими знаниями о строительстве спортивных полов, и что оно будет способствовать развитию высоких стандартов в строительстве. Информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на передовом опыте данной отрасли, однако, Ассоциация производителей кленового напольного покрытия (MFMA), его члены и сотрудники не гарантируют, что нужно использовать данную информацию при любых условиях. MFMA оставляет за собой право изменять данное пособие по техническим характеристикам по мере необходимости.

Вопросы, касающиеся информации в этом пособии, должны быть направлены на рассмотрение технического директора MFMA. При написании какого-либо уточнения всегда обращайтесь к текущему списку сотрудников MFMA. Список сотрудников можно найти на нашем веб-сайте www.maplefloor.org.

Часть 1: Общие положения

1.1 Описание

A. Этот документ определяет систему деревянных полов в спортзалах, состоящую, как правило, из кленового напольного покрытия, деревянного настила пола, парообразного замедлителя, шлифовки, изоляции, отделочных материалов, линий разметки и плинтусов.

Б. основной подрядчик предоставляет бетонный блок, гладкую поверхность площадью в 10' с погрешностью +/- 1/8 ", одобренную уполномоченной монтажной организацией заводов MFMA*.

Числовые показатели ровности и горизонтальности пола не применяются при  наложении плиты в спортзалах. Обеспечение работы и материалов, необходимых для установки бетонной плиты в соответствующих условиях (высокогорных или низменных местах, заполненных соответствующей выравнивающей смесью) является задачей основного подрядчика. Установка не может быть осуществлена, если бетонная плита находится в неприемлемом состоянии.

1. Основной подрядчик предоставляет вдавливание плиты согласно характеристикам заказчика.

2. Бетонные основания пола должны иметь соответствующую защиту от влаги под и по периметру плиты. С учетом местных условий.

3. Строительство плиты с помощью песка не допустимо.

4. Бетон должен быть очищен от речного гравия, мелкого гравия, песчаника или других твердых примесей.

В. Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* должна предоставить все необходимые инструменты и услуги для полной установки системы деревянного пол от бетонной поверхности, полиэтилена, парообразного замедлителя, при необходимости, до шлифовки и отделки, а также установки по периметру.

1.2 Гарантия качества

А. Деревянное напольное покрытие должно быть из клена MFMA-RL (доски выборочной длины), MFMA-FJ (мелкая паркетная доска) или MFMA-PQ (паркет).

Б. В течение всего срока установки деревянного пола подрядчиком напольного покрытия на стройке должна быть Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* вместе с Аккредитованным сборщиком МFMA*.

В. Напольное покрытие должно быть доставлено в помещение и в случае необходимости приспособлено к местным условиям.

Г. Все платформы напольного объединения должны быть открыты и расположены в здании для приспособления к условиям окружающей среды, если это необходимо.

1.3 Условия работы

А. Напольная система не должна быть доставлена или установлена, пока не будут завершены все кладки, отделочные и механические работы. Все отделочные и/или влажные работы, такие как бетонирование, покрытие краской и т.д., должны быть окончены, а поверхность должна быть сухая до доставки для обеспечения необходимых условий приспособления кленового напольного покрытия. Здание должно быть плотно закрыто, в том числе непроницаемо для влаги снаружи.

Б. Постоянные температура, свет и вентиляция должны быть установлены и работать до, во время и после установки, контролируя при этом температуру от 55 градусов до 75 градусов и относительную влажность в соответствии с ожидаемыми условиями окружающей среды при будущем использовании здания. (Поддержание максимальной разницы в 15 процентов между высокими и низкими уровнями влажности). Ожидаемая минимальная/ максимальная относительная влажность воздуха в помещении будет зависеть от проектирования здания, географического положения, системы вентиляции и кондиционирования и режима эксплуатации. Проконсультируйтесь с вашим ближайшим поставщиком спортивного напольного покрытия MFMA для получения более детальной информации.

1.4 Гарантии

А. Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* гарантирует установку пола и предоставляет материалы гарантии для напольного покрытия от его производителя.

Б. Обратитесь к конкретной  гарантии производителя напольного покрытия для уточнения деталей определенных положений и исключений.

Часть 2: Изделие

2.1 Материалы

A. Материалом напольного покрытия являются северный твердый клен MFMA-RL (выборочная длина досок), северный твердый клен MFMA-FJ (мелкая паркетная доска); 25/32” или 1/2” толщиной x 3-1/4”, 2-1/2”, 2-1/4” или 1-1/2” шириной; первого, второго и улучшенного класса, третьего и улучшенного класса, третьего класса или класса практичности; T & G и EM; класс имеет маркировку как выпущенный производителем MFMA; или северный твердый клен MFMA-PQ (паркет); панели толщиной от 5/16” до 7/16”; второго и улучшенного или третьего класса; класс имеет маркировку как выпущенный производителем MFMA.

Б. Парообразный замедлитель в бетонной плите должен иметь минимум 0,006 дюймов полиэтилена.

В. Деревянная поверхность должна собираться из панелей произведенных и доставленных производителем напольного покрытия MFMA.

В. Амортизирующий прокладочный материал должен быть доставлен и установлен согласно инструкциям производителя.

Г. Соединительными элементами должны быть 2” острые шпунты или 15 контрольно-измерительные покрытые зажимы, или другие элементы, определенные производителем напольного покрытия MFMA.

Д. Анкерная система под напольным покрытием должна быть спроектирована производителем напольного покрытия MFMA.

Е. Основанием стены должна быть 4” x 3” x 4' сверхпрочная, вентилируемая, резиновая или виниловая защищенная основа с заранее изготовленным профилем для оформления наружных углов, поставляемая производителем напольного покрытия.

Ж. Отделочные материалы должны быть отобраны из последних проверенных и сертифицированных MFMA изделий, одобренных производителем напольного покрытия MFMA, и должны быть установлены согласно инструкциям производителя отделочных материалов.

Часть 3: Выполнение работ

3.1 Проверка

A. Проверьте бетонную плиту на должную устойчивость и степень сухости и письменно сообщите о любых неточностях основному поставщику для изменения.

Б. Бетонная плита должна быть очищена основным поставщиком от всего строительного мусора, так чтобы у уполномоченной компании по установке был хороший доступ к рабочей поверхности.

3.2 Установка

A. Настелите на всю бетонную плиту парообразный замедлитель, нахлесточным соединением  в минимум 6” или  как определит производитель напольной системы.

Б. Установите сборные панели под напольным покрытием согласно инструкциям производителя MFMA, перпендикулярно или по диагонали к готовому полу в кирпичном порядке. Оставьте свободное пространство между панелями под напольным покрытием, как рекомендует производитель напольного покрытия MFMA. При требовании производителя системы напольного покрытия установите сплошные крепления, расположенные друг над другом, под трибунами, местами активных действий или других областях, подверженных высоким нагрузкам, согласно архитектурному чертежу. При требовании производителя системы напольного покрытия установите рекомендованные крепления ниже трибуны в выдвинутом положении. Установите систему под напольным покрытием, используя бетонные анкерные крепления согласно инструкциям производителя напольного покрытия MFMA. Оставьте свободное пространство в 2" по периметру и на всех вертикальных преграждениях.

В. Установите кленовое напольное покрытие параллельно главной игровой площадке гвоздями или скобами в соответствии с инструкциями производителя.

1. Оставьте свободное пространство между участками напольного покрытия для промежуточного расширения вследствие местных условий влажности.

2. Оставьте свободное пространство в 2" по периметру и на всех вертикальных преграждениях.

3.3 Шлифование пола

А. Отшлифуйте пол грубой, средней и тонкой бумагой для создания гладкой, и даже однообразной поверхности.

Б. Уберите всю шлифовальную пыль с поверхности пылесосом.

3.4 Отделка

А. Проверьте весь пол, чтобы убедиться, что поверхность готова для отделочных работ и полностью очищена от шлифовальной пыли.

Б. Нанесите лак и закончите отделку согласно инструкции производителя.

В. Нанесите линии разметки, как показано на чертежах, между лаком и первым грунтовым слоем отделки. Краска линий разметки должна сочетаться с отделкой.

3.5 Установка основания стены

A. Установите вентилируемое защищенное основание к стене креплениями на цемент, скобы или анкерные крепления.

Б. Соедините углы внутри под углом 45 градусов, и используйте готовый профиль для оформления наружных углов.

3.6 Обслуживание

А. После окончания установки пола владельцы, персонал или индивидуальные лица несут ответственность  за сохранение системы и должны обращаться к инструкциям по эксплуатации MFMA и производителя напольного покрытия.

Пособие MFMA по техническим характеристикам для крепкой закрепленной системы из фанерного основания с непрерывным настилом под напольным покрытием

Цели

Данное Пособие по техническим характеристикам предназначено для оказания помощи в создании данных строительных характеристик для монтажа спортивного кленового напольного покрытия. Мы надеемся,  что это пособие будет иметь особое значение для людей, не обладающих глубокими знаниями о строительстве спортивных полов, и что оно будет способствовать развитию высоких стандартов в строительстве. Информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на передовом опыте данной отрасли, однако, Ассоциация производителей кленового напольного покрытия (MFMA), его члены и сотрудники не гарантируют, что нужно использовать данную информацию при любых условиях. MFMA оставляет за собой право изменять данное пособие по техническим характеристикам по мере необходимости.

Вопросы, касающиеся информации в этом пособии, должны быть направлены на рассмотрение технического директора MFMA. При написании какого-либо уточнения всегда обращайтесь к текущему списку сотрудников MFMA. Список сотрудников можно найти на нашем веб-сайте  www.maplefloor.org.

Часть 1: Общие положения

1.1 Описание

A. Этот документ определяет систему деревянных полов в спортзалах, состоящую, как правило, из кленового напольного покрытия, деревянного настила пола, парообразного замедлителя, шлифовки, изоляции, отделочных материалов, линий разметки и плинтусов.

Б. основной подрядчик предоставляет бетонный блок, гладкую поверхность площадью в 10' с погрешностью +/- 1/8 ", одобренных уполномоченной монтажной организацией заводов MFMA*.

Числовые показатели ровности и горизонтальности пола не применяются при  наложении плиты в спортзалах. Обеспечение работы и материалов, необходимых для установки бетонной плиты в соответствующих условиях (высокогорных или низменных местах, заполненных соответствующей выравнивающей смесью) является задачей основного подрядчика. Установка не может быть осуществлена, если бетонная плита находится в неприемлемом состоянии.

1. Основной подрядчик предоставляет вдавливание плиты согласно характеристикам заказчика.

2. Бетонные основания пола должны иметь соответствующую защиту от влаги под и по периметру плиты. С учетом местных условий.

3. Строительство плиты с помощью песка не допустимо.

4. Бетон должен быть очищен от речного гравия, мелкого гравия, песчаника или других твердых примесей.

В. Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* должна предоставить все необходимые инструменты и услуги для полной установки системы деревянного пол от бетонной поверхности, полиэтилена, парообразного замедлителя, при необходимости, до шлифовки и отделки, а также установки по периметру.

1.2 Гарантия качества

А. Деревянное напольное покрытие должно быть из клена MFMA-RL (доски выборочной длины) или MFMA-FJ (мелкая паркетная доска).

Б. В течение всего срока установки деревянного пола подрядчиком напольного покрытия на стройке должна быть Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* вместе с Аккредитованным сборщиком МFMA*.

В. Напольное покрытие должно быть доставлено в помещения и в случае необходимости приспособлено к местным условиям.

Г. Все платформы напольного объединения должны быть открыты и расположены в здании для приспособления к условиям окружающей среды, если это необходимо.

1.3 Условия работы

А. Напольная система не должна быть доставлена или установлена, пока не будут завершены все кладки, отделочные и механические работы. Все отделочные и/или влажные работы, такие как бетонирование, покрытие краской и т.д., должны быть окончены, а поверхность должна быть сухая до доставки для обеспечения необходимых условий приспособления кленового напольного покрытия. Здание должно быть плотно закрыто, в том числе непроницаемо для влаги снаружи.

Б. Постоянные температура, свет и вентиляция должны быть установлены и работать до, во время и после установки, контролируя при этом температуру от 55 градусов до 75 градусов и относительную влажность в соответствии с ожидаемыми условиями окружающей среды при будущем использовании здания. (Поддержание максимальной разницы в 15 процентов между высокими и низкими уровнями влажности). Ожидаемая минимальная/ максимальная относительная влажность воздуха в помещении будет зависеть от проектирования здания, географического положения, системы вентиляции и кондиционирования и режима эксплуатации. Проконсультируйтесь с вашим ближайшим поставщиком спортивного напольного покрытия MFMA для получения более детальной информации.

1.4 Гарантии

А. Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* гарантирует установку пола и предоставляет материалы гарантии для напольного покрытия от его производителя.

Б. Обратитесь к конкретной  гарантии производителя напольного покрытия для уточнения деталей определенных положений и исключений.

Часть 2: Изделие

2.1 Материалы

A. Материалом напольного покрытия являются северный твердый клен MFMA-RL (выборочная длина досок), северный твердый клен MFMA-FJ (мелкая паркетная доска); 25/32” или 1/2” толщиной x 3-1/4”, 2-1/2”, 2-1/4” или 1-1/2” шириной; первого, второго и улучшенного класса, третьего и улучшенного класса, третьего класса или класса практичности; T & G и EM; класс имеет маркировку как выпущенный производителем MFMA; или северный твердый клен MFMA-PQ (паркет); панели толщиной от 5/16” до 7/16”; второго и улучшенного или третьего класса; класс имеет маркировку как выпущенный производителем MFMA.

Б. Парообразный замедлитель в бетонной плите должен иметь минимум 0,006 дюймов полиэтилена.

В. Основания под напольным покрытием должно быть просверленным на заводе, спроектированным основанием с крепкими подкладками, расположенными в пространстве согласно плану производителей напольного покрытия MFMA.

Г. Анкерная система под напольным покрытием должна быть спроектирована производителем напольного покрытия MFMA.

Д. Панели под напольным покрытием должны быть 15/32” x 4' x 8' APA (признанные соответствующим нормам) (или одобренный эквивалент производителя напольного покрытия) Rated Sheathing (оцененный настил), Exposure 1 (воздействие 1), минимум в 4 слоя или спроектированы производителем напольного покрытия MFMA.

Е. Амортизирующий прокладочный материал должен быть доставлен и установлен согласно инструкциям производителя.

Ж. Соединительными элементами должны быть 2” острые шпунты или 15 контрольно-измерительные покрытые зажимы, или другие элементы, определенные производителем напольного покрытия MFMA.

З. Основанием стены должна быть 4” x 3” x 4' сверхпрочная, вентилируемая, резиновая или виниловая защищенная основа с заранее изготовленным профилем для оформления наружных углов, поставляемая производителем напольного покрытия.

И. Отделочные материалы должны быть отобраны из последних проверенных и сертифицированных MFMA изделий, одобренных производителем напольного покрытия MFMA, и должны быть установлены согласно инструкциям производителя отделочных материалов.

Часть 3: Выполнение работ

3.1 Проверка

A. Проверьте бетонную плиту на должную устойчивость и степень сухости и письменно сообщите о любых неточностях основному поставщику для изменения.

Б. Бетонная плита должна быть очищена основным поставщиком от всего строительного мусора, так чтобы у уполномоченной компании по установке был хороший доступ к рабочей поверхности.

3.2 Установка

A. Настелите на всю бетонную плиту парообразный замедлитель, нахлесточным соединением  в минимум 6” или  как определит производитель напольной системы.

Б. Установите основания под напольным покрытием перпендикулярно к швам готового пола, расположенным в шахматном порядке, закрепив панели под напольным покрытием согласно рекомендациям производителя. Основания должны быть расположены таким образом, как это спроектировали производители пола MFMA. Установите систему под напольным покрытием, используя бетонные анкерные крепления согласно инструкциям производителя напольного покрытия. При требовании производителя системы напольного покрытия установите сплошные крепления, расположенные друг над другом, под трибунами, местами активных действий или других областях, подверженных высоким нагрузкам, согласно архитектурному чертежу. При требовании производителя системы напольного покрытия установите рекомендованные крепления ниже трибуны в выдвинутом положении. Прикрепите панели под напольным покрытием к основаниям, используя 1-1/4" гвозди или скобы 12", установив фанеру 1/4" со всех сторон и краев, расположите швы 4’ в шахматном порядке, встроив их в основания. Оставьте свободное пространство в 2" по периметру преграждениях.

В. Установите кленовое напольное покрытие параллельно главной игровой площадке гвоздями или скобами в соответствии с инструкциями производителя.

1. Оставьте свободное пространство между участками напольного покрытия для промежуточного расширения вследствие местных условий влажности.

2. Оставьте свободное пространство в 2" по периметру и на всех вертикальных преграждениях.

3.3 Шлифование пола

А. Отшлифуйте грубой, средней и тонкой бумагой для создания гладкой, и даже однообразной поверхности.

Б. Уберите всю шлифовальную пыль с поверхности пылесосом.

3.4 Отделка

А. Проверьте весь пол, чтобы убедиться, что поверхность готова для отделочных работ и полностью очищена от шлифовальной пыли.

Б. Нанесите лак и закончите отделку согласно инструкции производителя.

В. Нанесите линии разметки, как показано на чертежах, между лаком и первым грунтовым слоем отделки. Краска линий разметки должна сочетаться с отделкой.

3.5 Установка основания стены

A. Установите вентилируемое защищенное основание к стене креплениями на цемент, скобы или анкерные крепления.

Б. Соедините углы внутри под углом 45 градусов, и используйте готовый профиль для оформления наружных углов.

3.6 Обслуживание

А. После окончания установки пола владельцы, персонал или индивидуальные лица несут ответственность  за сохранение системы и должны обращаться к инструкциям по эксплуатации MFMA и производителя напольного покрытия.

Пособие MFMA по техническим характеристикам для системы двойного фанерного пола

Цели

Данное Пособие по техническим характеристикам предназначено для оказания помощи в создании данных строительных характеристик для монтажа спортивного кленового напольного покрытия. Мы надеемся,  что это пособие будет иметь особое значение для людей, не обладающих глубокими знаниями о строительстве спортивных полов, и что оно будет способствовать развитию высоких стандартов в строительстве. Информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на передовом опыте данной отрасли, однако, Ассоциация производителей кленового напольного покрытия (MFMA), его члены и сотрудники не гарантируют, что нужно использовать данную информацию при любых условиях. MFMA оставляет за собой право изменять данное пособие по техническим характеристикам по мере необходимости.

Вопросы, касающиеся информации в этом пособии, должны быть направлены на рассмотрение технического директора MFMA. При написании какого-либо уточнения всегда обращайтесь к текущему списку сотрудников MFMA. Список сотрудников можно найти на нашем веб-сайте  www.maplefloor.org.

Часть 1: Общие положения

1.1 Описание

A. Этот документ определяет систему деревянных полов в спортзалах, состоящую, как правило, из кленового напольного покрытия, деревянного настила пола, парообразного замедлителя, шлифовки, изоляции, отделочных материалов, линий разметки и плинтусов.

Б. основной подрядчик предоставляет бетонный блок, гладкую поверхность площадью в 10' с погрешностью +/- 1/8 ", одобренных уполномоченной монтажной организацией заводов MFMA*.

Числовые показатели ровности и горизонтальности пола не применяются при  наложении плиты в спортзалах. Обеспечение работы и материалов, необходимых для установки бетонной плиты в соответствующих условиях (высокогорных или низменных местах, заполненных соответствующей выравнивающей смесью) является задачей основного подрядчика. Установка не может быть осуществлена, если бетонная плита находится в неприемлемом состоянии.

1. Основной подрядчик предоставляет вдавливание плиты согласно характеристикам заказчика.

2. Бетонные основания пола должны иметь соответствующую защиту от влаги под и по периметру плиты. С учетом местных условий.

3. Строительство плиты с помощью песка не допустимо.

4. Бетон должен быть очищен от речного гравия, мелкого гравия, песчаника или других твердых примесей.

В. Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* должна предоставить все необходимые инструменты и услуги для полной установки системы деревянного пол от бетонной поверхности, полиэтилена, парообразного замедлителя, при необходимости, до шлифовки и отделки, а также установки по периметру.

1.2 Гарантия качества

А. Деревянное напольное покрытие должно быть из клена MFMA-RL (доски выборочной длины), MFMA-FJ (мелкая паркетная доска) или MFMA-PQ (паркет).

Б. В течение всего срока установки деревянного пола подрядчиком напольного покрытия на стройке должна быть Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* вместе с Аккредитованным сборщиком МFMA*.

В. Напольное покрытие должно быть доставлено в помещения и в случае необходимости приспособлено к местным условиям.

Г. Все платформы напольного объединения должны быть открыты и расположены в здании для приспособления к условиям окружающей среды, если это необходимо.

1.3 Условия работы

А. Напольная система не должна быть доставлена или установлена, пока не будут завершены все кладки, отделочные и механические работы. Все отделочные и/или влажные работы, такие как бетонирование, покрытие краской и т.д., должны быть окончены, а поверхность должна быть сухая до доставки для обеспечения необходимых условий приспособления кленового напольного покрытия. Здание должно быть плотно закрыто, в том числе непроницаемо для влаги снаружи.

Б. Постоянные температура, свет и вентиляция должны быть установлены и работать до, во время и после установки, контролируя при этом температуру от 55 градусов до 75 градусов и относительную влажность в соответствии с ожидаемыми условиями окружающей среды при будущем использовании здания. (Поддержание максимальной разницы в 15 процентов между высокими и низкими уровнями влажности). Ожидаемая минимальная/ максимальная относительная влажность воздуха в помещении будет зависеть от проектирования здания, географического положения, системы вентиляции и кондиционирования и режима эксплуатации. Проконсультируйтесь с вашим ближайшим поставщиком спортивного напольного покрытия MFMA для получения более детальной информации.

1.4 Гарантии

А. Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* гарантирует установку пола и предоставляет материалы гарантии для напольного покрытия от его производителя.

Б. Обратитесь к конкретной  гарантии производителя напольного покрытия для уточнения деталей определенных положений и исключений.

Часть 2: Изделие

2.1 Материалы

A. Материалом напольного покрытия являются северный твердый клен MFMA-RL (выборочная длина досок), северный твердый клен MFMA-FJ (мелкая паркетная доска); 25/32” или 1/2” толщиной x 3-1/4”, 2-1/2”, 2-1/4” или 1-1/2” шириной; первого, второго и улучшенного класса, третьего и улучшенного класса, третьего класса или класса практичности; T & G и EM; класс имеет маркировку как выпущенный производителем MFMA; или северный твердый клен MFMA-PQ (паркет); панели толщиной от 5/16” до 7/16”; второго и улучшенного или третьего класса; класс имеет маркировку как выпущенный производителем MFMA.

Б. Парообразный замедлитель в бетонной плите должен иметь минимум 0,006 дюймов полиэтилена.

В. Настил под напольным покрытием должен быть 15/32” x 4' x 8', минимально в 4 слоя, APA (признанный соответствующим нормам) (или одобренный эквивалент производителя напольного покрытия), Rated Sheathing (оцененный настил), Exposure 1 (воздействие 1), или спроектирован производителем напольного покрытия MFMA.

Г. Амортизирующий прокладочный материал должен быть доставлен производителем напольного покрытия.

Д. Соединительными элементами должны быть 2” острые шпунты или 15 контрольно-измерительные покрытые зажимы, или другие элементы, определенные производителем напольного покрытия.

Е. Основанием стены должна быть 4” x 3” x 4' сверхпрочная, вентилируемая, резиновая или виниловая защищенная основа с заранее изготовленным профилем для оформления наружных углов, поставляемая производителем напольного покрытия.

Ж. Отделочные материалы должны быть отобраны из последних проверенных и сертифицированных MFMA изделий, одобренных производителем напольного покрытия MFMA, и должны быть установлены согласно инструкциям производителя отделочных материалов.

Часть 3: Выполнение работ

3.1 Проверка

A. Проверьте бетонную плиту на должную устойчивость и степень сухости и письменно сообщите о любых неточностях основному поставщику для изменения.

Б. Бетонная плита должна быть очищена основным поставщиком от всего строительного мусора, так чтобы у уполномоченной компании по установке был хороший доступ к рабочей поверхности.

3.2 Установка

A. Настелите на всю бетонную плиту парообразный замедлитель, нахлесточным соединением  в минимум 6” или  как определит производитель напольной системы.

Б. Установите первый слой фанеры под напольным покрытием в противоположной стороне от кленового напольного покрытия, оставляя пространство в 1/4" со всех краев и швы в разбежку в 4'. - Оставьте свободное пространство в 2" по периметру и на всех вертикальных преграждениях. При требовании производителя системы напольного покрытия установите сплошные крепления, расположенные друг над другом, под трибунами, местами активных действий или других областях, подверженных высоким нагрузкам, согласно архитектурному чертежу. При требовании производителя системы напольного покрытия установите рекомендованные крепления ниже трибуны в выдвинутом положении. Нижняя часть первого слоя должна иметь 32 амортизирующих прокладки на пласт, прикрепленных со всех сторон на расстоянии в 12" и 6" от краев настила под напольным покрытием. Оставьте свободное пространство в 2" по периметру и на всех вертикальных преграждениях.

В. Второй слой настила под напольным покрытием должен быть уложен по диагонали (45 градусов) над первым слоем на расстоянии 1/4" от всех краев и швов в разбежку 4' (или: Установите оба слоя фанеры под углами 45 градусов к готовому напольному покрытию).  Прикрепите второй слой настила под напольным покрытием гвоздями или скобами 12". (При использовании паркета производитель системы напольного покрытия рекомендует использовать между слоями фанеры высокопрочный клей). Оставьте свободное пространство в 2" по периметру и на всех вертикальных преграждениях.

Г. Установите кленовое напольное покрытие параллельно главной игровой площадке гвоздями или скобами примерно в 12" или в соответствии с инструкциями производителя.

1. Оставьте свободное пространство между участками напольного покрытия для промежуточного расширения вследствие местных условий влажности.

2. Оставьте свободное пространство в 2" по периметру и на всех вертикальных преграждениях.

3.3 Шлифование пола

А. Отшлифуйте грубой, средней и тонкой бумагой для создания гладкой, и даже однообразной поверхности.

Б. Уберите всю шлифовальную пыль с поверхности пылесосом.

3.4 Отделка

А. Проверьте весь пол, чтобы убедиться, что поверхность готова для отделочных работ и полностью очищена от шлифовальной пыли.

Б. Нанесите лак и закончите отделку согласно инструкции производителя.

В. Нанесите линии разметки, как показано на чертежах, между лаком и первым грунтовым слоем отделки. Краска линий разметки должна сочетаться с отделкой.

3.5 Установка основания стены

A. Установите вентилируемое защищенное основание к стене креплениями на цемент, скобы или анкерные крепления.

Б. Соедините углы внутри под углом 45 градусов, и используйте готовый профиль для оформления наружных углов.

3.6 Обслуживание

А. После окончания установки пола владельцы, персонал или индивидуальные лица несут ответственность  за сохранение системы и должны обращаться к инструкциям по эксплуатации MFMA и производителя напольного покрытия.

Пособие MFMA по техническим характеристикам для системы основания и основания с фанерным полом

Цели

Данное Пособие по техническим характеристикам предназначено для оказания помощи в создании данных строительных характеристик для монтажа спортивного кленового напольного покрытия. Мы надеемся,  что это пособие будет иметь особое значение для людей, не обладающих глубокими знаниями о строительстве спортивных полов, и что оно будет способствовать развитию высоких стандартов в строительстве. Информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на передовом опыте данной отрасли, однако, Ассоциация производителей кленового напольного покрытия (MFMA), его члены и сотрудники не гарантируют, что нужно использовать данную информацию при любых условиях. MFMA оставляет за собой право изменять данное пособие по техническим характеристикам по мере необходимости.

Вопросы, касающиеся информации в этом пособии, должны быть направлены на рассмотрение технического директора MFMA. При написании какого-либо уточнения всегда обращайтесь к текущему списку сотрудников MFMA. Список сотрудников можно найти на нашем веб-сайте www.maplefloor.org.

Часть 1: Общие положения

1.1 Описание

A. Этот документ определяет систему деревянных полов в спортзалах, состоящую, как правило, из кленового напольного покрытия, деревянного настила пола, парообразного замедлителя, шлифовки, изоляции, отделочных материалов, линий разметки и плинтусов.

Б. основной подрядчик предоставляет бетонный блок, гладкую поверхность площадью в 10' с погрешностью +/- 1/8 ", одобренных уполномоченной монтажной организацией заводов MFMA*.

Числовые показатели ровности и горизонтальности пола не применяются при  наложении плиты в спортзалах. Обеспечение работы и материалов, необходимых для установки бетонной плиты в соответствующих условиях (высокогорных или низменных местах, заполненных соответствующей выравнивающей смесью) является задачей основного подрядчика. Установка не может быть осуществлена, если бетонная плита находится в неприемлемом состоянии.

1. Основной подрядчик предоставляет вдавливание плиты согласно характеристикам заказчика.

2. Бетонные основания пола должны иметь соответствующую защиту от влаги под и по периметру плиты. С учетом местных условий.

3. Строительство плиты с помощью песка не допустимо.

4. Бетон должен быть очищен от речного гравия, мелкого гравия, песчаника или других твердых примесей.

В. Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* должна предоставить все необходимые инструменты и услуги для полной установки системы деревянного пол от бетонной поверхности, полиэтилена, парообразного замедлителя, при необходимости, до шлифовки и отделки, а также установки по периметру.

1.2 Гарантия качества

А. Деревянное напольное покрытие должно быть из клена MFMA-RL (доски выборочной длины), MFMA-FJ (мелкая паркетная доска).

Б. В течение всего срока установки деревянного пола подрядчиком напольного покрытия на стройке должна быть Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* вместе с Аккредитованным сборщиком МFMA*.

В. Напольное покрытие должно быть доставлено в помещения и в случае необходимости приспособлено к местным условиям.

Г. Все платформы напольного объединения должны быть открыты и расположены в здании для приспособления к условиям окружающей среды, если это необходимо.

1.3 Условия работы

А. Напольная система не должна быть доставлена или установлена, пока не будут завершены все кладки, отделочные и механические работы. Все отделочные и/или влажные работы, такие как бетонирование, покрытие краской и т.д., должны быть окончены, а поверхность должна быть сухая до доставки для обеспечения необходимых условий приспособления кленового напольного покрытия. Здание должно быть плотно закрыто, в том числе непроницаемо для влаги снаружи.

Б. Постоянные температура, свет и вентиляция должны быть установлены и работать до, во время и после установки, контролируя при этом температуру от 55 градусов до 75 градусов и относительную влажность в соответствии с ожидаемыми условиями окружающей среды при будущем использовании здания. (Поддержание максимальной разницы в 15 процентов между высокими и низкими уровнями влажности). Ожидаемая минимальная/ максимальная относительная влажность воздуха в помещении будет зависеть от проектирования здания, географического положения, системы вентиляции и кондиционирования и режима эксплуатации. Проконсультируйтесь с вашим ближайшим поставщиком спортивного напольного покрытия MFMA для получения более детальной информации.

1.4 Гарантии

А. Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* гарантирует установку пола и предоставляет материалы гарантии для напольного покрытия от его производителя.

Б. Обратитесь к конкретной  гарантии производителя напольного покрытия для уточнения деталей определенных положений и исключений.

Часть 2: Изделие

2.1 Материалы

A. Материалом напольного покрытия являются северный твердый клен MFMA-RL (выборочная длина досок), северный твердый клен MFMA-FJ (мелкая паркетная доска); 25/32” или 1/2” толщиной x 3-1/4”, 2-1/2”, 2-1/4” или 1-1/2” шириной; первого, второго и улучшенного класса, третьего и улучшенного класса, третьего класса или класса практичности; T & G и EM; класс имеет маркировку как выпущенный производителем MFMA; или северный твердый клен MFMA-PQ (паркет); панели толщиной от 5/16” до 7/16”; второго и улучшенного или третьего класса; класс имеет маркировку как выпущенный производителем MFMA.

Б. Парообразный замедлитель в бетонной плите должен иметь минимум 0,006 дюймов полиэтилена.

В. Амортизирующее основание должно быть 2" х 3" х 4', изготовленное из гемлока, ели, сосны или пихты с прокладочным материалом, как поставляется производителем напольных покрытий.

Г. Дополнительный фанерный настил под напольным покрытием должен быть 15/32” x 4' x 8' APA (признанный соответствующим нормам) (или одобренный эквивалент производителя напольного покрытия), Rated Sheathing (оцененный настил), Exposure 1 (воздействие 1), , минимально в 4 слоя, или как спроектировано производителем напольного покрытия MFMA

Д. Соединительными элементами должны быть 2” острые шпунты или 15 контрольно-измерительные покрытые зажимы, или другие элементы, определенные производителем напольного покрытия MFMA.

Е. Основанием стены должна быть 3” x 4” x 4' сверхпрочная, вентилируемая, резиновая или виниловая защищенная основа с заранее изготовленным профилем для оформления наружных углов, поставляемая производителем напольного покрытия.

Ж. Отделочные материалы должны быть отобраны из последних проверенных и сертифицированных MFMA изделий, одобренных производителем напольного покрытия MFMA, и должны быть установлены согласно инструкциям производителя отделочных материалов.

Часть 3: Выполнение работ

3.1 Проверка

A. Проверьте бетонную плиту на должную устойчивость и степень сухости и письменно сообщите о любых неточностях основному поставщику для изменения.

Б. Бетонная плита должна быть очищена основным поставщиком от всего строительного мусора, так чтобы у уполномоченной компании по установке был хороший доступ к рабочей поверхности.

3.2 Установка

A. Настелите на всю бетонную плиту парообразный замедлитель, нахлесточным соединением  в минимум 6” или  как определит производитель напольной системы.

Б.Система основания:

1. Непрерывно установите основание под прямыми углами в сторону готового напольного покрытия смещенным торцевым соединением на расстоянии минимально в 24". Основания должны быть расположены на расстоянии в 9". При напольном покрытии третьего и лучшего класса или третьего класса основания должны быть расположены на расстоянии в 8". При требовании производителя системы напольного покрытия установите сплошные крепления, расположенные друг над другом, под трибунами, местами активных действий или других областях, подверженных высоким нагрузкам, согласно архитектурному чертежу. При требовании производителя системы напольного покрытия установите рекомендованные крепления ниже трибуны в выдвинутом положении. Поддерживайте свободное пространство в 2" от стен и от всех вертикальных преграждений.

В. Основания с фанерной системой

1. Непрерывно установите основание под прямыми углами в сторону готового напольного покрытия смещенным торцевым соединением на расстоянии минимально в 24". Основания должны быть расположены на расстоянии в 12". При требовании производителя системы напольного покрытия установите сплошные крепления, расположенные друг над другом, под трибунами, местами активных действий или других областях, подверженных высоким нагрузкам, согласно архитектурному чертежу. При требовании производителя системы напольного покрытия установите рекомендованные крепления ниже трибуны в выдвинутом положении. Поддерживайте свободное пространство в 2" от стен и от всех вертикальных преграждений.

2. Установите фанеру над основаниями под углом 90 градусов в сторону готового пола, оставляя пространство в 1/4" со всех краев и швов в разбежку в 4'. Прикрепите гвоздями или скобами 12".

Г. Установите кленовое напольное покрытие параллельно главной игровой площадке гвоздями или скобами, примерно в 12", или как определяет производитель напольного покрытия.

1. Оставьте свободное пространство между участками напольного покрытия для промежуточного расширения вследствие местных условий влажности.

2. Оставьте свободное пространство в 2" по периметру и на всех вертикальных преграждениях.

3.3 Шлифование пола

А. Отшлифуйте грубой, средней и тонкой бумагой для создания гладкой, и даже однообразной поверхности.

Б. Уберите всю шлифовальную пыль с поверхности пылесосом.

3.4 Отделка

А. Проверьте весь пол, чтобы убедиться, что поверхность готова для отделочных работ и полностью очищена от шлифовальной пыли.

Б. Нанесите лак и закончите отделку согласно инструкции производителя.

В. Нанесите линии разметки, как показано на чертежах, между лаком и первым грунтовым слоем отделки. Краска линий разметки должна сочетаться с отделкой.

3.5 Установка основания стены

A. Установите вентилируемое защищенное основание к стене креплениями на цемент, скобы или анкерные крепления.

Б. Соедините углы внутри под углом 45 градусов, и используйте готовый профиль для оформления наружных углов.

3.6 Обслуживание

А. После окончания установки пола владельцы, персонал или индивидуальные лица несут ответственность  за сохранение системы и должны обращаться к инструкциям по эксплуатации MFMA и производителя напольного покрытия.

Пособие MFMA по техническим характеристикам для системы переплетенного пола

Цели

Данное Пособие по техническим характеристикам предназначено для оказания помощи в создании данных строительных характеристик для монтажа спортивного кленового напольного покрытия. Мы надеемся,  что это пособие будет иметь особое значение для людей, не обладающих глубокими знаниями о строительстве спортивных полов, и что оно будет способствовать развитию высоких стандартов в строительстве. Информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на передовом опыте данной отрасли, однако, Ассоциация производителей кленового напольного покрытия (MFMA), его члены и сотрудники не гарантируют, что нужно использовать данную информацию при любых условиях. MFMA оставляет за собой право изменять данное пособие по техническим характеристикам по мере необходимости.

Вопросы, касающиеся информации в этом пособии, должны быть направлены на рассмотрение технического директора MFMA. При написании какого-либо уточнения всегда обращайтесь к текущему списку сотрудников MFMA. Список сотрудников можно найти на нашем веб-сайте www.maplefloor.org.

Часть 1: Общие положения

1.1 Описание

A. Этот документ определяет систему деревянных полов в спортзалах, состоящую, как правило, из кленового напольного покрытия, деревянного настила пола, парообразного замедлителя, шлифовки, изоляции, отделочных материалов, линий разметки и плинтусов.

Б. Основной подрядчик предоставляет бетонный блок, гладкую поверхность площадью в 10' с погрешностью +/- 1/8 ", одобренных уполномоченной монтажной организацией заводов MFMA*.

Числовые показатели ровности и горизонтальности пола не применяются при  наложении плиты в спортзалах. Обеспечение работы и материалов, необходимых для установки бетонной плиты в соответствующих условиях (высокогорных или низменных местах, заполненных соответствующей выравнивающей смесью) является задачей основного подрядчика. Установка не может быть осуществлена, если бетонная плита находится в неприемлемом состоянии.

1. Основной подрядчик предоставляет вдавливание плиты согласно характеристикам заказчика.

2. Бетонные основания пола должны иметь соответствующую защиту от влаги под и по периметру плиты. С учетом местных условий.

3. Строительство плиты с помощью песка не допустимо.

4. Бетон должен быть очищен от речного гравия, мелкого гравия, песчаника или других твердых примесей.

В. Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* должна предоставить все необходимые инструменты и услуги для полной установки системы деревянного пол от бетонной поверхности, полиэтилена, парообразного замедлителя, при необходимости, до шлифовки и отделки, а также установки по периметру.

1.2 Гарантия качества

А. Деревянное напольное покрытие должно быть из клена MFMA-RL (доски выборочной длины), MFMA-FJ (мелкая паркетная доска).

Б. В течение всего срока установки деревянного пола подрядчиком напольного покрытия на стройке должна быть Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* вместе с Аккредитованным сборщиком МFMA*.

В. Напольное покрытие должно быть доставлено в помещения и в случае необходимости приспособлено к местным условиям.

Г. Все платформы напольного объединения должны быть открыты и расположены в здании для приспособления к условиям окружающей среды, если это необходимо.

1.3 Условия работы

А. Напольная система не должна быть доставлена или установлена, пока не будут завершены все кладки, отделочные и механические работы. Все отделочные и/или влажные работы, такие как бетонирование, покрытие краской и т.д., должны быть окончены, а поверхность должна быть сухая до доставки для обеспечения необходимых условий приспособления кленового напольного покрытия. Здание должно быть плотно закрыто, в том числе непроницаемо для влаги снаружи.

Б. Постоянные температура, свет и вентиляция должны быть установлены и работать до, во время и после установки, контролируя при этом температуру от 55 градусов до 75 градусов и относительную влажность в соответствии с ожидаемыми условиями окружающей среды при будущем использовании здания. (Поддержание максимальной разницы в 15 процентов между высокими и низкими уровнями влажности). Ожидаемая минимальная/ максимальная относительная влажность воздуха в помещении будет зависеть от проектирования здания, географического положения, системы вентиляции и кондиционирования и режима эксплуатации. Проконсультируйтесь с вашим ближайшим поставщиком спортивного напольного покрытия MFMA для получения более детальной информации.

1.4 Гарантии

А. Уполномоченная монтажная организация заводов MFMA* гарантирует установку пола и предоставляет материалы гарантии для напольного покрытия от его производителя.

Б. Обратитесь к конкретной  гарантии производителя напольного покрытия для уточнения деталей определенных положений и исключений.

Часть 2: Изделие

2.1 Материалы

A. Материалом напольного покрытия являются северный твердый клен MFMA-RL (выборочная длина досок), северный твердый клен MFMA-FJ (мелкая паркетная доска); 25/32” или 1/2” толщиной x 3-1/4”, 2-1/2”, 2-1/4” или 1-1/2” шириной; первого, второго и улучшенного класса, третьего и улучшенного класса, третьего класса или класса практичности; T & G и EM; класс имеет маркировку как выпущенный производителем MFMA.

Б. Парообразный замедлитель в бетонной плите должен иметь минимум 0,006 дюймов полиэтилена. (Дополнительный вариант: При установке дополненной системы для более надежной защиты покройте бетонную плиту 0,006 дюймами полиэтилена, скрепляя швами минимально в 6” ).

В. Настил под напольным покрытием:

1. Переплетенный пол: Деревянный настил под напольным покрытием  должен быть 1" х 6", изготовленный из гемлока, ели, сосны или пихты, S2S или S4S, как поставляется производителем напольных покрытий.

2. Переплетенный пол с прокладочным материалом: Деревянный настил под напольным покрытием  должен быть 1" х 6", изготовленный из гемлока, ели, сосны или пихты, S2S или S4S, как поставляется производителем напольных покрытий.

Г. Соединительными элементами должны быть 2” острые шпунты или 15 контрольно-измерительные покрытые зажимы, или другие элементы, определенные производителем напольного покрытия MFMA.

Д. Основанием стены должна быть 3” x 4” x 4' сверхпрочная, вентилируемая, резиновая или виниловая защищенная основа с заранее изготовленным профилем для оформления наружных углов, поставляемая производителем напольного покрытия.

Е. Отделочные материалы должны быть отобраны из последних проверенных и сертифицированных MFMA изделий, одобренных производителем напольного покрытия MFMA, и должны быть установлены согласно инструкциям производителя отделочных материалов.

Часть 3: Выполнение работ

3.1 Проверка

A. Проверьте бетонную плиту на должную устойчивость и степень сухости и письменно сообщите о любых неточностях основному поставщику для изменения.

Б. Бетонная плита должна быть очищена основным поставщиком от всего строительного мусора, так чтобы у уполномоченной компании по установке был хороший доступ к рабочей поверхности.

3.2 Установка

А. Парообразный замедлитель

1. Настелите на всю бетонную плиту ремоделированный пенопласт с закрытыми порами 1/4" плотностью 1,7-2,3, скрепляя швы клейкой лентой в 2" , как поставляет производитель напольного покрытия.

2. Дополнительный вариант: для дополнительной защиты всю бетонную плиту покрывают 0,006 дюймами полиэтилена, используя нахлесточное соединение минимально в 4", или как указывает производитель парообразного замедлителя.

Б. Система переплетенного пола:

1. Установите настил под напольным покрытием 1” x 6” диагонально по длине комнаты под углом 25 или 45 градусов. Окончания 1” x 6” должны быть состыкованы или расположены по инструкциям производителя напольного покрытия и расстояние по сторонам 2” или 6” между соединением 1” x 6”. Поддерживайте свободное пространство в 2” от стен и от вертикальных преграждений.

2. Верхний слой настила под напольным покрытием 1” x 6” должен быть уложен в противоположном направлении к первому слою под углом 25 ил  45 градусов по длине комнаты так, чтобы ни один вертикальный шов не выпадал на вертикальной шов первого слоя. Швы второго слоя 1”x 6”  должны быть состыкованы или расположены по инструкциям производителя напольного покрытия и расстояние по сторонам 2”  между соединением 1” x 6”. Закрепите два слоя на каждом пересечении гвоздями и скобами. Поддерживайте свободное пространство в 2” от стен и от вертикальных преграждений.

В. Система переплетенного пола с прокладочным материалом:

1. Установите настил под напольным покрытием 1” x 6” диагонально по длине комнаты под углом 25 или 45 градусов. Окончания 1” x 6” должны быть состыкованы или расположены по инструкциям производителя напольного покрытия и расстояние по сторонам 2” или 6” между соединением 1” x 6” с прокладочным материалом, скрепленным и расположенным согласно инструкциям. Поддерживайте свободное пространство в 2” от стен и от вертикальных преграждений.

2. Верхний слой настила под напольным покрытием 1” x 6” должен быть уложен в противоположном направлении к первому слою под углом 25 ил  45 градусов по длине комнаты так, чтобы ни один вертикальный шов не выпадал на вертикальной шов первого слоя. Швы второго слоя 1”x 6”  должны быть состыкованы или расположены по инструкциям производителя напольного покрытия и расстояние по сторонам 2”  между соединением 1” x 6”. Закрепите два слоя на каждом пересечении гвоздями и скобами. Поддерживайте свободное пространство в 2” от стен и от вертикальных преграждений.

Г. Установите кленовое напольное покрытие параллельно главной игровой площадке гвоздями или скобами, примерно в 12", или как определяет производитель напольного покрытия.

1. Оставьте свободное пространство между участками напольного покрытия для промежуточного расширения вследствие местных условий влажности.

2. Оставьте свободное пространство в 2" по периметру и на всех вертикальных преграждениях.

3.3 Шлифование пола

А. Отшлифуйте грубой, средней и тонкой бумагой для создания гладкой, и даже однообразной поверхности.

Б. Уберите всю шлифовальную пыль с поверхности пылесосом.

3.4 Отделка

А. Проверьте весь пол, чтобы убедиться, что поверхность готова для отделочных работ и полностью очищена от шлифовальной пыли.

Б. Нанесите лак и закончите отделку согласно инструкции производителя.

В. Нанесите линии разметки, как показано на чертежах, между лаком и первым грунтовым слоем отделки. Краска линий разметки должна сочетаться с отделкой.

3.5 Установка основания стены

A. Установите вентилируемое защищенное основание к стене креплениями на цемент, скобы или анкерные крепления.

Б. Соедините углы внутри под углом 45 градусов, и используйте готовый профиль для оформления наружных углов.

3.6 Обслуживание

А. После окончания установки пола владельцы, персонал или индивидуальные лица несут ответственность  за сохранение системы и должны обращаться к инструкциям по эксплуатации MFMA и производителя напольного покрытия.

Правила оценки качества

Гарантия качества

За свою историю MFMA привлек в команду различные компании, поддерживающие высокие стандарты качества, которые высоко ценит Ассоциация. Каждый завод MFMA подвергается регулярным, без предварительного объявления проверкам третьей стороной, чтобы убедиться в строгой приверженности правилам MFMA. Данные правила регулируют непрерывность вида, бюджетный коэффициент и выравнивание кленового покрытия MFMA. Одной из задач MFMA является заверить конечных потребителей в том, что готовая продукция изготавливается самого высокого качества. Более того, чтобы избежать серьезных трудностей, MFMA  предоставляет службу контроля работ на строительных площадках для решения вопросов по установке и последующей эксплуатации. В маловероятном случае необходимой оценки на месте проверка и анализ обеспечивается высоко профессиональным персоналом MFMA. Для полов, не являющихся продукцией MFMA, проверка не осуществляется.

Некоторые производители кленового пола, не являющиеся членами MFMA, заявляют, что их продукция по внешним признакам соответствует полу MFMA. Но необходимо помнить, что внешность - поверхностна, важно то, что находится за ней. Развитие и поддержка строгих стандартов в изготовлении, выравнивании, упаковке, поставке и монтаже – необходимые элементы для создания качественного продукта. Торговый знак MFMA – Ваша гарантия соблюдения всех стандартов.

Контроль влажности.

После изготовления мы рекомендуем эксплуатацию со средней долей влажности 6-9 процентов. После получения груза необходимо вести контроль влажности  для поддержания  ее соответствующей доли.

Характеристики клена

MFMA  -   выборочная длина

Соединенное на шпунты, желобчатое покрытие

Плотность

½                 13 мм

25/32           20 мм

33/32           26 мм

Ширина установленной доски

1-1/2           38 мм

2-1/4           57 мм

2-1/2           64 мм

3-1/4           83 мм

MFMA  (мелкая паркетная доска)

Соединенное на шпунты, желобчатое покрытие

Плотность

½                 13 мм

25/32           20 мм

33/32           26 мм

Ширина установленной доски

1-1/2           38 мм

2-1/4           57 мм

3-1/4           83 мм

Текстура на кромке

Текстура на кромке напольного покрытия из твердой древесины специально отобрана и состоит из частей, в которых годовые кольца колеблются от 30 градусов по горизонтали до 90 градусов по вертикали.

Поскольку твердый клен, как правило, изготавливается из пиломатериалов от  относительно небольших бревен с различными сучками (уплотнениями, наростами), могут появиться значительные изменения в отдельной части.  Покрытие тогда имеет текстуру по кромке, если семьдесят пять процентов каждой части выпадает на упомянутый выше диапазон.

Сушка

Покрытие не относится к определенному классу, если пиломатериалы, из которых изготовлен пол MFMA, не были высушены должным образом.

Окончательное соотношение

Каждое напольное покрытие MFMA должно быть соотнесено к какому-либо классу или определено каким-либо другим образом.

Покрытие из связанных участков

Данное напольное покрытие состоит из участков средней длины.  Участок может включать части на 6 дюймов больше или меньше обычной длины участка. Напольное покрытие MFMA связано по классу в соответствии с техническими условиями класса. Не допускаются отдельные части меньше 9”.

Покрытие из встроенных участков

Данное напольное покрытие состоит из непрерывных участков в 7 или 8 (от 6 ½ до 8 ½ действительной длины). Напольное покрытие MFMA связано по классу в соответствии с техническими условиями класса. Не допускаются отдельные части меньше 9”.

МФМА напольное покрытие из северного твердого клена

Северный твердый клен MFMA – крепкое, сильное, и в высшей степени прочное изделие. Северный твердый клен MFMA предлагает множество вариантов для применения и цветовых возможностей. У него прочная древесина, он не раскалывается и не расщепляется, а также хорошо полируется трением. Пол из северного твердого клена MFMA обладает естественной красотой после прозрачной отделки и подходит для разнообразного использования.

Твердый клен обладает необыкновенной способностью противостоять ударному давлению без механического повреждения. Он легко покрывается привлекательным верхним отделочным слоем.

Об ассоциации MFMA

Ассоциация производителей кленового пола – это внушительный источник технической и общей информации о системах кленового и других похожих спортивных напольных покрытий. Ассоциацию MFMA составляют производители, подрядчики спортивных напольных покрытий, дистрибьюторы и другие схожие изготовители продукции, которые придерживаются традиционных принципов качества.

В рамках совместных программ членов ассоциации, MFMA создает принципы качества продукции, принципы исполнения и монтажа; предоставляет конечным пользователям обучающие материалы по безопасности, по вопросам установки и эксплуатации, а также способствует распространению применения кленового пола по всему миру.

Члены MFMA консультируются с архитекторами, поставщиками, администрациями школ и специалистами по эксплуатации по вопросам детализации, использования и обслуживания кленового напольного покрытия. Если Вам нужна помощь или информация, свяжитесь с ближайшим подрядчиком спортивного пола MFMA или свяжитесь  с главным офисом Ассоциации производителей кленового пола, расположенному по адресу, указанному  на обратной стороне буклета.

Цели

Ассоциация производителей кленового пола MFMA предоставляет данные правила, включая инструкцию по эксплуатации в качестве пособия для специалистов, архитекторов, конечных пользователей и других работников. MFMA, его члены и сотрудники, не утверждают данную информацию как универсальную для всех случаев. MFMA сохраняет право изменять правила по необходимости.

Распределение длины по классам

Не допускаются части короче 9``. Для полной информации по распределению длины посетите наш сайт (www.maplefloor.org).

Пол из бука и березы

Данные правила оценки качества относятся также к напольному покрытию из бука (Fagus grandifolia) и березы (Betula alleghaniensis).

Дополнительная информация

Детали классификации

Паркетный пол

Версия для печати

Правила повторного контроля

Даже самые опытные инспекторы иногда неправильно классифицируют некоторые части. Поэтому:

Если в результате проверки должностным контролером Ассоциации производителей кленовых напольных покрытий обнаружено, что 95 или более процентов (в футах) классифицировано так, как указано в счет-фактуре, то принято считать что, доставка прошла по классификации, указанной в счет-фактуре. Ошибки в доставке, превышающие 5 процентов (в футах), являются собственностью производителя напольного покрытия.

Качество напольного покрытия должно поддерживаться в состоянии, в котором его оставил производитель, в целях контроля класса. Производитель не оплачивает неисправности, возникшие вследствие отсутствия ухода и неправильного обслуживания при монтировании, шлифовке или отделке.

В случае если обнаружено, что количество ниже необходимого класса составляет 5  процентов или менее 5 процентов (в футах) от общего числа единиц, то стоимость перепроверки оплачивается заявителем. Если более 5 процентов (в футах), то расходы несет производитель напольного покрытия.

Для разрешения споров свяжитесь с MFMA. Конкретные “принципы перепроверки” могут быть предоставлены по запросу. В любом споре о классе материала напольного покрытия, где требуется перепроверка MFMA, ответом является решение инспектора MFMA.

Цвет в классификации

Изменения в цвете древесины, доставленной на завод производителя, является результатом спроса и предложения сырьевой древесины клена. Т.к. дерево – естественный продукт, ему характерна перемена цвета в результате различных климатических условий. Сердцевина клена – коричневатого цвета, а заболонь – намного светлее. Насыщенность цвета нельзя проконтролировать в процессе производства, и изменение цвета не является классификационной неисправностью.

Обеспечивая хороший цвет смеси полосок кленового покрытия, полоски клена, как правило, смешиваются вручную на месте для того, чтобы избежать группы темных досок, расположенных в той же самой области. Однако, настоящий цвет некоторых полос пола не видно, пока не нанесен лак для пола. Другими словами, сборщик может смешивать пол для достижения желаемого результата, но невозможно определить те полосы кленового покрытия, которые потемнеют после нанесения лака.

Исследование для определения минимализации затрат на срок службы для спортивного напольного покрытия

Итоги исследований

Цель исследования:

Вопрос минимализации затрат на срок службы является одним из важнейших критериев оценки объекта для собственников и менеджеров при сравнении и выборе материалов для спортивного напольного покрытия. Цель этого исследования заключается в определении затрат на срок службы для наиболее распространенных материалов: кленового и синтетического напольных покрытий. Исследование было спланировано и проведено в период с декабря 1993 года по февраль 1994 года исследовательской компанией Дакер Инк, в Бирмингеме, штат Мичиган, специалистами в области промышленных маркетинговых исследований. Финансирование осуществлялось Ассоциацией производителей кленовых напольных покрытий.

Предмет изучения: рассчитать и оценить расходы на материал, монтаж и обслуживание, связанные с кленовым напольным покрытием, ПВХ и отлитым уретановым напольным покрытием.

1. Провести оценку цены в различных формах, в том числе издержки за квадратный фут и почасовую ставку с соответствующим количеством рабочих часов для каждой процедуры технического обслуживания.

2. Подсчитать общее количество расходов в год для каждого вида напольного покрытия по категориям:

А) Основная стоимость: общая стоимость с учетом затрат на монтаж для стандартного пола размером 10000 квадратных метров, продолжительность срока службы, общая стоимость за техническое обслуживание в течение всего срока службы каждого типа пола.

Б) Значительные расходы по повторной отделке: общие расходы на ремонт отделочного покрытия для пола размером 10000 футов, продолжительность срока службы обновленного пола и общие затраты на уход за все время использования пола.

В) Стоимость ежедневного обслуживания: материальные и трудовые затраты в течение 1 года.

Г) Другие процедуры технического обслуживания: материальные и трудовые затраты для других процедур, которые происходят в течение года или в течение всего срока службы пола.

3. Сообщить общее количество расходов, связанных с каждым типом спортивного напольного покрытия на ежегодной основе.

Методология

Общая стоимость с учетом затрат на монтаж и эксплуатационные расходы были получены от конечных пользователей (владельцев и обслуживающего персонала начальных, средних школ и колледжей/университетов), а также от подрядчиков. Опросы подрядчиков были использованы для проверки информации, полученной от конечных пользователей, так как подрядчики, как правило, лучше знакомы с текущими расходами по установке и техническому обслуживанию. Информация была получена путем проведения подробных опросов по телефону. Спонтанные и спланированные обсуждения были использованы для качественных и количественных ответов. В общей сложности 145 интервью было проведено для завершения данного исследования следующим образом:

| Проведенные опросы |
| --- |
| Тип респондента | Число респондентов |
| Владельцы зданий/персонал по тех. обслуживанию | 110 |
| Подрядчики | 35 |
| Всего | 145 |

| Характеристика респондента -конечное использование- |
| --- |
| Начальная школа | 22 |
| Средняя школа | 48 |
| Колледжи / университеты | 40 |
| Всего | 110 |

| Характеристика респондента -регион- |
| --- |
| Регион | Число респондентов |
| Северо-восток | 22 |
| Юг | 24 |
| Запад | 24 |
| Средний запад | 40 |
| Всего | 110 |

Было выяснено, что график тех. обслуживания варьировался в зависимости от типа школы, в начальных и средних школах эксплуатация была менее интенсивной, чем в колледжах и университетах. Однако, в целях настоящего исследования, ежегодные затраты были основаны на рекомендуемых производителем работах по тех. обслуживанию. Расходы были посчитаны из расчета на квадратный фут и расширены для оценки ежегодных затрат в зависимости от частотности каждой процедуры. Затраты на квадратный фут не будут варьироваться в зависимости от типа школы. Тем не менее, частотность проведения какой-либо процедуры технического обслуживания будет меняться.

Анализ минимализации затрат на срок службы

Кленовое напольное покрытие

Ежегодные расходы на кленовое напольное покрытие, основанные на  среднем спортивном напольном покрытии размером 10000 квадратных футов, приведены в таблице ниже. Для этого пола принят следующий график технического обслуживания:

- Ежедневный уход, в первую очередь, вытирание пыли٭

- Проверка, очистка и повторная отделка, проводящиеся ежегодно

- Основательное шлифование, герметизация и ремонт поверхности, проводящиеся раз в 10 лет

Важно отметить, что по отчетам респондентов срок службы кленового напольного покрытия составлял в среднем 38 лет. Данное значение используется в дальнейших расчетах. Ежегодные расходы включают в себя  затраты на материалы и работу.

| Ежегодные расходы на кленовое спортивное напольное покрытие |
| --- |
| Процедура тех. обслуживания | Годовая стоимость |
| Общая стоимость с учетом монтажа (дощатый пол) $ 81 300: срок службы 38 лет | $ 2 139 |
| Ежедневный уход Вытирание пыли 174 часа в год @ $ 12/ час | $ 2 088 |
| Ежегодное обслуживание Проверка и ремонт поверхности | $ 2 800 |
| Капитальный ремонт Восстановление отделочного покрытия $ 10 700: срок службы 10 лет | $ 845 |
| Итого | $ 7 872 |

٭Некоторые респонденты сообщили о вытирании пыль несколько раз в день, но эти расходы не учитывались. Небольшое число респондентов сообщили,  что очищали пол влажной шваброй, что не рекомендуется для кленового напольного покрытия: эти расходы также не учитывались в исследовании.

Синтетическое напольное покрытие

Данный тип напольного покрытия представлен ПВХ и отлитым уретаном. При оценке минимализации затрат на срок службы для синтетических напольных покрытий использовались следующие рекомендуемые процедуры технического обслуживания:

- Ежедневная уборка влажной или сухой шваброй

- Раз в две недели очистка с помощью химического средства

- Раз в три месяца очистка щеткой и повторное нанесение покрытия

- Раз в год демонтаж и обновление покрытия

ПВХ

Ежегодные расходы для ПВХ рассчитаны на средний срок службы 15 лет. Согласно ответам респондентов этот пол через 15 лет легче заменить, чем отремонтировать. Ежегодные расходы включают в себя  затраты на материалы и работу.

| Ежегодные расходы на спортивное напольное покрытие ПВХ |
| --- |
| Процедура тех. обслуживания | Годовая стоимость |
| Общая стоимость с учетом монтажа $ 65 000: срок службы 15 лет | $ 4 333 |
| Ежедневный уход Вытирание пыли 174 часа в год @ $ 12/ час | $ 2 088 |
| Обслуживание раз в две недели Очистка с помощью химического средства | $ 1 848 |
| Ежеквартальное обслуживание Очистка щеткой и повторное нанесение покрытия | $ 1 230 |
| Ежегодное обслуживание Демонтаж и обновление покрытия | $ 1 966 |
| Итого | $ 11 465 |

Отлитый уретан

Основное различие между отлитым уретаном и ПВХ - это 38-летней срок службы уретана, который ремонтируется каждые десять лет. Ежегодные расходы включают в себя  затраты на материалы и работу.

| Ежегодные расходы на спортивное напольное покрытие из отлитого уретана |
| --- |
| Процедура тех. обслуживания | Годовая стоимость |
| Общая стоимость с учетом монтажа $ 50 000: срок службы 38 лет | $ 1 316 |
| Ежедневный уход Вытирание пыли 174 часа в год @ $ 12/ час | $ 2 088 |
| Обслуживание раз в две недели Очистка с помощью химического средства | $ 1 848 |
| Ежеквартальное обслуживание Очистка щеткой и повторное нанесение покрытия | $ 1 230 |
| Ежегодное обслуживание Демонтаж и обновление покрытия | $ 1 966 |
| Капитальный ремонт $ 32 500: срок службы 10 лет | $ 2 566 |
| Итого | $ 11 014 |

Анализ минимализации затрат всего срока службы

При сравнении расходов в течение срока службы для кленового напольного покрытия с расходами для ПВХ и отлитого уретана отмечается значительное преимущество кленового напольного покрытия. Затраты на обслуживание для ПВХ на 42 процента выше, чем для кленового пола. Кроме того, кленовое напольное покрытие в среднем служит в два с половиной раза дольше, чем пол из ПВХ. Учитывая срок службы 38 лет, использование одного кленового напольного покрытия эквивалентно эксплуатации более двух напольных покрытий из ПВХ.

Таким же образом, стоимость обслуживания пола из отлитого уретана на 40 процентов выше, чем стоимость ухода за кленовым напольным покрытием.

| Анализ минимализации затрат на срок службы (пример: 10000 квадратных футов) |
| --- |
| Влияющие факторы | Годовая стоимость |
|  | Клен | ПВХ | Отлитый уретан |
| Общая стоимость с учетом монтажа (выплачиваемая на весь срок службы) | $ 2 139 | $ 4 333 | $ 1 316 |
| Ежедневный уход | $ 2 088 | $ 2 088 | $ 2 088 |
| Обслуживание раз в две недели | - - - - | $ 1 848 | $ 1 848 |
| Ежеквартальное обслуживание | - - - - | $ 1 230 | $ 1 230 |
| Ежегодное обслуживание | $ 2 800 | $ 1 966 | $ 1 966 |
| Капитальный ремонт (оплачиваемый на весь срок службы) | $ 845 | - - - - | $ 2 566 |
| Срок службы | (38 лет) | (15 лет) | (38 лет) |
| Итого | $ 7 872 | $ 11 465 | $ 11 014 |

Качественные выводы

Затраты на установку

Большинство респондентов сообщают, что установка синтетических полов дешевле, чем установка кленового напольного покрытия. Тем не менее, с учетом долгосрочного использования респонденты указывают более длительный срок службы кленового пола по сравнению с синтетическим. Многие респонденты отмечают недовольство своим первоначальным решением ограничить расходы, установив синтетический пол. Кроме того, производительность и продолжительность срока службы синтетического пола ставится под сомнение конечными пользователями:

"Несмотря на то, что кленовый пол стоит намного дороже, чем синтетический пол, я предпочел бы заплатить более высокую цену. Синтетика долго не прослужит, и Вы либо замените пол через 15 лет, либо потратите много денег на его ремонт - если таковой будет возможен".

Конечный пользователь

Техническое обслуживание

Поддержание отделки, выносливости и эстетики кленового пола, как сообщается, проще и дешевле. Большинство респондентов согласны с тем, что ежегодное обследование, очистка и обновление поверхности неудобны, но такое содержание кленового пола оправдывает себя:

"Я предпочитаю, чтобы в нашей школе были кленовые полы, потому что я знаю, что при правильном уходе я могу сделать так, чтобы они служили вечно. Синтетические полы - это игра в угадывание, и они не прослужат так долго, как кленовые полы".

Конечный пользователь

| Проблемы технического обслуживания |
| --- |
| Клен | ПВХ | Уретан |
| Вред от воды, влаги Прогиб Искривление | Трещины, особенно по краям Углубления/дыры Выпавшие части/куски | Трещины, особенно по краям Углубления/дыры Выпавшие части/куски |
| Расширение / сжатие из-за изменения климата | Ущерб непоправим | Нанесенное отделочное покрытие не приклеится к полу |
| Отделочное покрытие легко поцарапать/ остаются отметки от уличной обуви (остается песок и грязь) Черные следы | Пол служит лишь около 15 лет, а затем должен быть заменен Нет отделочного покрытия для обновления пола | Пол теряет свою эстетическую привлекательность Нет блеска Выглядит грязным |
|  | Поверхность сильно изнашивается | На полу появляются пузырьки, начинает шелушиться |
|  | С течением времени пол становится скользким независимо от ухода или нанесенной отделки | При использовании поверхность становится мягкой и бесформенной Трудно убирать Обувь прилипает, что ведет к травмам |
|  |  | Дорогой ремонт |

| Основные преимущества |
| --- |
| Клен | Синтетика |
| Простота обслуживания | Низкие затраты на установку |
| Идеальная поверхность для спортивного пола | Хорошая поверхность для многоцелевых событий (собраний, различных встреч, некоторых видов спорта) |
| Меньшая вероятность травматизма | Полы не подвергаются влиянию климатических изменений |
| Прочная отделка |  |
| Долговечность отделки |  |

Исследование для определения минимализации затрат на срок службы спортивного напольного покрытия хранится в архиве офиса Ассоциации производителей кленового напольного покрытия в г. Дирфилд, штат Иллинойс, и может быть предоставлено в полном объеме для всех заинтересованных лиц.

Сравнительный лист минимализации затрат на срок службы

Ассоциация производителей кленового напольного покрытия

111 Дир-Лейк-Роуд, Сьют 100, Дирфилд, IL 60015 США

Телефон: 847/480-9138

Факс: 847/480-9282

Электронная почта: mfma@maplefloor.org

www.maplefloor.org

© Copyright 1999-2005 Ассоциация производителей кленового напольного покрытия: Все права защищены.

Часто задаваемые вопросы / Основные положения

Основные положения MFMA

С 1897 года сотрудники MFMA способствуют распространению информации о классификации, обработке, установке и обслуживанию полов из северного твердого клена. Основные положения этой статьи касаются самых распространенных вопросов владельцев и специалистов.  Если у Вас есть конкретный вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Основание трибуны

Ассоциация производителей кленового напольного покрытия (MFMA) направляет по всем требованиям, касающихся основания трибуны, к отдельным производителям системы напольного покрытия и производителя указанной трибуны. Разница в проектировании систем для трибуны, загрузке, общем весе, а также работах делает невозможным разработку единой спецификации для основания трибун.

Неровности

Неровности, в очень умеренной форме, достаточно широко распространены на новом установленном полу, на котором в процессе шлифования использовались шлифовальный станок с барабаном или скользящий шлифовальный станок.

MFMA не предлагает служебных инструкций или спецификаций по возникновению или частоте неровностей на новом установленном полу MFMA. Как правило, незначительные неровности появляются в разных местах на многих установленных полах. Их принято считать чрезмерными, если контрольный осмотр отмечает заметные неровные или выдолбленные участки в напольном покрытии.

Существуют различные причины возникновения неровностей. Самая распространенная причина - это использование шлифовального станка с барабаном или скользящего шлифовального станка на поверхности со встроенным уровнем "ровнять". Эти неровности отличаются от шероховатостей между слоями отделки, которые, как правило, видны, когда освещение уменьшается, и наблюдается угловое отражение.

Желательно обеспечить полирование между слоями для надлежащего прилипания последующих слоев отделки, и фактически это требуется в соответствии с некоторыми гарантиями производителей отделки. Внешний вид напольного покрытия в таких случаях похож на только что отполированный воском черный автомобиль - если смотреть под определенным углом при определенных условиях освещения, то эти неровности видны.

Неровности этого типа не повреждают поверхность и не ухудшают качество производительности системы. Как правило, они исчезнут вскоре после того, как со временем отделка на маслянистой основе будет меняться на янтарный цвет.

Темпы окрашивания в янтарный цвет варьируются от продукта к продукту, но большинство изменений цвета будет происходить между 6 и 15 месяцами после первоначального нанесения. Тем не менее, отделочные материалы на водной основе со временем не окрашиваются в янтарный цвет, и если Вы считаете, что неровности присутствуют, все проверьте и свяжитесь с Вашим установщиком пола.

Числовой показатель ровности/горизонтальности пола и ровность бетонных плит

Американский институт по бетону принял числовой показатель ровности/горизонтальности пола в качестве стандарта для уточнения и измерения ровности и горизонтальности бетонных плит.

Числовой показатель ровности пола определяет максимальную разрешенную кривизну пола более 24" (600 мм), рассчитанную на основе данных по перепадам между последовательными 12" (300 мм) повышенными участками. Числовой показатель горизонтальности пола определяет относительное соответствие поверхности пола к горизонтальной плоскости, измеряется на расстоянии более 10' (3,03 м). Чем выше эти показатели, тем бетонная плита ровнее или более горизонтальная.

Для сравнения, Ассоциации производителей кленовых напольных покрытий (MFMA) требует обеспечения основным подрядчиком бетонной плиты, ровно разглаженной с погрешностью 1/8" радиусом 10' для всех спортивных полов.

MFMA не признает использование показателей ровности/горизонтальности для измерения погрешностей ровности / горизонтальности при нанесении плит для спортивных полов. Если данные показатели используются для определения ровности, то они, как минимум, должны быть равными стандартам погрешности MFMA 1/8" радиусом 10'. Для соответствия стандартам  по спецификации плит MFMA должны быть также соблюдены следующие условия:

1. Измерения показателей ровности/горизонтальности должны быть проведены за две (2) недели до установки кленового пола.

2. Измеряться должны все соединительные элементы бетонной плиты.

3. Установщик напольного покрытия MFMA должен присутствовать в течение всего процесса измерения.

Если во время измерения показателей ровности/горизонтальности вышеуказанные условия не будут выполнены, MFMA не рекомендует принятие результатов данной проверки. Должны применяться стандарты спецификации ровности MFMA 1/8" радиусом 10'.

Конфигурация новой бетонной плиты вызывает беспокойство установщиков спортивных напольных покрытий

Норсбрук, IL – Значение конфигурации бетонной плиты очень важно в успехе установки нового кленового пола. Расположение пароизоляции прямо под бетонной плитой необходимо и распространенно. Размещение же любого типа насыпного материала между пароизоляцией и бетонной плитой может привести к проблемам с отделкой поверхности кленового пола, связанные с влажностью.

Ассоциация производителей кленовых напольных покрытий (MFMA) требует от основного поставщика обеспечение бетонной плиты, ровно разглаженной с погрешностью 1/8" радиусом 10', одобренной поставщиком деревянного напольного покрытия MFMA. Расположив между пароизоляцией и плитой песок, можно создать более плоскую плиту с меньшим изначальным изгибом. Однако, в результате такой конфигурации  песок может выполнять функцию губки – а именно, поглощение влаги в слой песка во время отливания бетона. С течением времени, поглощенная влага может выступить через бетонную плиту, создав трудности, связанные с влажностью, для элементов основания пола и отделки поверхности деревянного пола.

Уровень выбросов бетонной влаги также определен MFMA. При использовании хлористого кальция для проверки бетонной влажности допустимый уровень выбросов в течение суток составляет 4,5 lbs. или меньше. Методы установки плит, при которых между бетонной плитой и пароизоляцией находится слой песка, допускают более быстрое высыхание плиты. Проведенная на бетонной плите, где между плитой и пароизоляцией находится песок, проверка бетонной влажности с помощью хлористого кальция может дать ложный результат из-за изменений в уровне влаги, просачивающейся из песка через бетонную плиту.

Бетонный прокладочный материал под установленной системой трибуны

Размещение постоянного бетонного прокладочного материала под большими закрепленными лавками трибуны стало более распространенным в целях сокращения расходов на установку спортивного пола на малоиспользуемых участках. Для перехода от бетонного прокладочного материала к прилегающему деревянному полу часто используются пластины переходных металлов.

Использование бетонного прокладочного материала для поддержки трибун в закрытом положении и установка переходных пластин к системе деревянного пола во многих случаях не годится для применения с конструкцией передвижной системы трибуны - особенно при большой системе трибуны.

По нашему мнению, лучшим решением для сведения к минимуму возможных трудностей с комбинацией устойчивой системы пола и лавок  крупной трибуны будет установление основания соответствующей трибуны в том месте, где она будет использоваться в закрытом положении, а также расширение поверхности кленового пола полностью под всеми лавками трибуны. Установка твердого деревянного основания под трибуной может быть необходима для уменьшения или устранения отклонений, связанных с движением тяжелой трибуны по прочной системе деревянного пола. Если стоимость имеет значение, рассмотрите использование более низкого класса напольного покрытия в местах, находящихся под лавками трибуны.

Ассоциация производителей кленового напольного покрытия (MFMA) направляет по всем требованиям, касающихся основания трибуны, к отдельным производителям системы напольного покрытия и производителя указанной трибуны. Разница в проектировании систем для трибуны, загрузке, общем весе, а также работах делает невозможным разработку единой спецификации для основания трибун.

Ровность бетонной плиты

Ассоциация производителей кленовых напольных покрытий (MFMA) требует от основного поставщика обеспечение бетонной плиты, ровно разглаженной с погрешностью 1/8" радиусом 10', одобренной поставщиком деревянного напольного покрытия MFMA.

Работа и материалы, необходимые для установления бетонной плиты в приемлемом состоянии (понижение земли на высоких участках и возвышение с помощью соответствующих выравнивающих соединений низких участков) находятся в ведении основного подрядчика или субподрядчика.

В бетонную плиту для спортивного пола не разрешается добавлять мелкий гравий, речной гравий или шлаковый заполнитель. В момент установки деревянного пола прочность бетона должна быть между 3000 P.S.I. и 3500 P.S.I. (фунт-сила на квадратный дюйм).

MFMA рекомендует основному подрядчику или субподрядчику использовать для обеспечения необходимых требований по ровности плиты следующие процедуры:

1. Оставьте на поверхности плиты сетку 5'.

2. Используя 10" приспособление для выравнивания свежеуложенного бетона, перемещайте его перпендикулярно сетке в обоих направлениях, чтобы выявить все области, требующие коррекции. (Примечание: При использовании отдельно нивелира или лазера не проводится измерение между узлами сетки.)

3. Все высокие места должны быть выровнены. Низкие участки должны быть заполнены соответствующими выравнивающими соединениями. Заполняющий материал не должен стать хрупким, с трещинами или отсоединиться от бетонной плиты. Заполняющий материал не должен быть подвержен нагрузке выносливого прокладочного материала, если таковой имеется. В крепежной системе заполняющий материал должен обеспечить необходимую прочность и обеспечить крепления без разрывов или заклиниваний в местах, где установлены соединительные элементы. Это входит в обязанности основного подрядчика или субподрядчика.

Примечание: Пожалуйста, запросите дополнительное пособие MFMA, если показатели ровности/горизонтальности были определены.

Содержание влажности в бетонной плите

Установка системы напольного покрытия MFMA не должна начинаться, пока основание пола не определено процедурами проверки промышленных стандартов как "сухое". MFMA не рекомендует установку какой-либо системы кленового напольного покрытия над бетонной плитой, залитой меньше 60 дней назад. Время высыхания бетонной плиты зависит от типа конструкции, состава бетона, месторасположения здания и климатических условий. Пароизоляция или слой под плитой могут увеличить время высыхания плиты.

При проведении тестирования влаги в плите проведите проверку в нескольких местах - независимо от срока плиты. Если тест определяет влажную плиту, зарегистрируйте результаты и отложите установку системы кленового напольного покрытия.

Подрядчик пола несет ответственность за проверку условий плиты перед началом установки любой системы кленового пола для того, чтобы убедиться в соблюдении спецификаций производителя напольных покрытий. Использование электронных приборов для измерения выбросов влаги из бетона не рекомендуется. Электронные счетчики измеряют содержание влаги в бетонной плите, как правило, в общем процентном соотношении. Одни счетчики регистрируют влажность только на поверхности, другие приборы измеряют влажность в среднем в вертикальном направлении, где они используются. Полученные значения влажности могут свидетельствовать о степени насыщения плиты, но не уровне выбросов, который может появиться.

Ниже приведены некоторые признанные процедуры проверки уровня выбросов влажности из бетонной плиты:

1. Тест с помощью полиэтиленовой пленки

Плотно приклейте на плиту прозрачную полиэтиленовую пленку площадью 2'х2'  6 мил, закрыв все края влагостойкой лентой. Установите 250-375 Вт  лампы на расстоянии 2" над пленкой. Через 24 часа проверьте пленку - если на нижней стороне полиэтилена нет конденсации или "помутнения", то испытательный участок считается достаточно сухим для установки деревянного пола.

2. Тест с помощью фенолфталеина

Нанесите несколько капель 3 процентного спиртового раствора фенолфталеина на различные участки плиты. Если через несколько минут появится красный цвет, то плита еще слишком влажная для установки окончательной системы напольного покрытия.

3. Тест с помощью хлорида кальция

Используйте готовый тест хлорида кальция (широко распространен) и следуйте инструкции производителя. Данный тест измеряет количество влаги, проходящей через бетонный пол. Это измерение устанавливает количество фунтов влаги на участке 1000 кв футов в течение суток. Допустимый уровень 4,5 lbs. или меньше.

Деформация в чашеобразную форму и выпуклость

Деформация в чашеобразную форму и выпуклость появляются в результате чрезмерной влаги в кленовом полу.

Влага способствует расширению изделий из дерева. Из-за клетчатой структуры пиломатериалов кленового напольного покрытия, расширение происходит в основном по ширине каждой доски. Когда доски в системе кленового напольного покрытия впитывают достаточное количество влаги, чтобы расшириться и занять все доступное горизонтальное пространство для расширения, отдельные доски будут расширяться вверх по краям, вызывая состояние поверхности, широко известное как деформация в чашеобразную форму. Деформация в чашеобразную форму вызывается дисбалансом влаги в кленовом напольном покрытии - содержание влаги в каждой доске пола внизу выше, чем на поверхности.

Деформация в чашеобразную форму – достаточно серьезная проблема,  еще может появиться состояние, известное как "остаточная деформация при сжатии". Остаточная деформация при сжатии возникает из-за сильного давления при расширении от избыточной влаги, вызывая столкновение отдельных досок друг на друга. Отдельные клетки по краям каждой кленовой доски деформируются или разрушаются, в результате чего появляются чрезмерные трещины и неровные края при возвращении материала в нормальное состояние.

Выпуклость – это состояние, противоположное деформации в чашеобразную форму. Центральная часть каждой доски пола находится выше ее краев. Причиной выпуклости иногда является  дисбаланс влаги, который появляется на поверхности пола из-за протечек крыши, разливов воды или неправильных процедур технического обслуживания. Тем не менее, выпуклость, чаще всего, вызывается шлифованием  пола, деформированного в чашеобразную форму, до того, как содержание влаги в напольном покрытии нормализуется.

Шлифование пола, когда он деформирован в чашеобразную форму, ведет к уменьшению материала напольного покрытия по краям каждой доски. Когда вся лишняя влага выйдет из материала напольного покрытия, клен вернется к своему плоскому состоянию – за исключением тех участков, где края досок были отшлифованы, оставив пустоты по краям каждого участка пола.

Иногда незначительная деформация в чашеобразную форму и/или выпуклость может произойти естественно, что является приемлемым. Сторона "коры" кленового бревна будет сжиматься/расширяться больше, чем центральная часть кленового бревна, и это небольшое расширение/сжатие более заметно в районах страны, где существуют значительные сезонные изменения влажности и на полах с более широкими досками клена.

MFMA и все ее члены опубликовали спецификации, которые предписывают оптимальную температуру и влажность для обеспечения надлежащей производительности напольного покрытия и уменьшения вероятности развития деформации пола в чашеобразную форму или выпуклости пола.

MFMA рекомендует поддержание комнатной температуры от 55 до 75 градусов и относительной влажности в помещении между 35 и 50 процентами круглый год. Если материалы напольного покрытия правильно приспособлены, колебания относительной влажности 15 процентов в помещениях не окажут негативного влияния на клен. Чрезмерное сокращение и/или расширение может произойти при изменении относительной влажности в помещении свыше 15 процентов.

"Мертвая зона"

Простым языком, "мертвые зоны" представляют собой места на спортивных полах, где нагрузка от мяча заметно меньше, чем на большей части остальной поверхности. Многие системы кленовых полов создают вибрации и звуковые вариации, когда баскетбольный мяч отскакивает в разных местах. Часто места, где наблюдаются вибрации и изменения звука, по ошибке называют "мертвыми зонами". При условии, что мяч отскакивает на достаточно равномерную высоту на территории всего пола, места, где присутствуют вибрации и изменения звука, как правило, не квалифицируются как настоящие "мертвые зоны".

Беспокойство по поводу "мертвых зон", чаще всего, выражается из-за изменяющейся конфигурации основания пола. Пол с воздушной прослойкой часто демонстрирует изменения звука и вибраций из-за структуры компонентов основания пола. Отскоки мяча могут повлиять на всю конфигурацию основания пола в связи с сезонными изменениями содержания влажности в напольном покрытии, и в результате этого расширения/сжатия системы. Для настоящих "мертвых зон" не распространено перемещаться или исчезать, так как система напольного покрытия приспосабливается к сезонным изменениям уровня влажности - - независимо от основания пола, установленного в помещении.

Как определить наличие настоящих "мертвых зон" на полу? На протяжении многих лет MFMA и вся индустрия спортивных полов придерживались теста  отскоков мяча Уилсон Спортс Гуд в качестве стандартного для определения наличия "мертвых зон" на полу. С развитием контроля производительности для систем напольных покрытий, метод тестирования Уилсона был заменен в качестве стандарта для определения “мертвых зон”.

Сейчас MFMA признает международный метод DIN #18032 Часть 2 в качестве стандартного испытания по ряду вопросов, касающихся производительности спортивных полов. Более простыми словами, стандарты DIN используют бетонный пол в качестве основы для измерения производительности отскоков мяча, и сравнивают отскоки на всех инженерных поверхностях в процентном соотношении по сравнению с результатами на бетонном полу. Специализированное оборудование используется для определения времени между ударами мяча в нескольких местах по всей поверхности спортивного пола, а расчеты основываются на полученных данных, давая в результате суммарный бал для пола. Отклонения от суммарных данных и определяют наличие настоящих "мертвых зон".

Большинство сотрудников заводов MFMA могут предоставить суммарный бал отскоков мяча, полученный испытательным путем, по запросу за плату для проведения тестирования пола, где есть вероятность наличия "мертвых зон".

Электронные измерители влажности  бетонных плит

Установка системы напольного покрытия MFMA не должна начинаться, пока основание пола не определено процедурами проверки промышленных стандартов как "сухое". MFMA не рекомендует установку какой-либо системы кленового напольного покрытия над бетонной плитой, залитой меньше 60 дней назад. Время высыхания бетонной плиты зависит от типа конструкции, состава бетона, месторасположения здания и климатических условий. Пароизоляция или слой под плитой могут увеличить время высыхания плиты.

Электронные счетчики измеряют содержание влаги в бетонной плите, чаще всего в процентном соотношении. Большинство электронных измерителей считывают информацию с поверхности, а некоторые же считывают информацию из плиты. Содержание влажности плиты указывает на степень насыщения, но не на уровень выбросов паров, что происходит позднее. MFMA рекомендует тестирование, которое определяет количество влаги, проходящей через бетонную плиту, и по этой причине не рекомендуется использовать электронные счетчики. Рекомендации MFMA для количества влаги, проходящей через плиту, 4,5 lbs. или менее на 1000 квадратных футов в сутки.

Вертикальные швы пола из досок выборочной длины и мелкой паркетной доски

Вертикальные швы находятся на участках деревянного пола из досок выборочной длины и мелкой паркетной доски, где две части пола соединяются друг с другом с помощью отдельных выступов или шпунтов. Сегментные швы находятся на участках деревянного пола из мелкой паркетной доски, где две части пола соединяются друг с другом с помощью зубчатого соединения. Места вертикальных швов выполняют важные структурные функции в системах спортивных напольных покрытий, основания которых не являются непрерывными. Примерами таких проектов являются системы напольного покрытия без постоянного основания пола "Слипер" и "Фикст Слипер". Когда вертикальные швы устанавливаются рядом друг с другом в прилегающих рядах, такое сосредоточение этих элементов может способствовать образованию слабых мест в конструкции системы. MFMA рекомендует оставить как минимум 4 дюйма между вертикальными швами в прилегающих рядах, если для установки спортивных напольных покрытий не используется непрерывная конструкция основания пола.

Места вертикальных швов не выполняют важные структурные функции в системах спортивных напольных покрытий, основания которых являются непрерывными. Тем не менее, необходимое расстояние между вертикальными швами в соседних рядах системы кленового спортивного пола имеет большое значение для поддержания должной производительности на поверхности площадки. По этой причине, MFMA также рекомендует оставить как минимум 4 дюйма между вертикальными швами в прилегающих рядах при непрерывной конструкции основания пола.

Учитывая приведенные выше рекомендации, MFMA признает, что даже при самой качественной установке напольного покрытия  расстояние между вертикальными швами в прилегающих рядах может оказаться менее 4 дюймов. Такая случайная установка сама по себе не является достаточным основанием для отказа от спортивного напольного покрытия.

Рекомендации MFMA, содержащиеся в этой статье,  не распространяются на установку паркета MFMA (MFMA-PQ) в качестве материала напольного покрытия.

Расстояние для расширения ("Washer rows")

Древесина является гигроскопичным материалом. Из-за различной температуры и влажности она может выделять или впитывать влагу до тех пор, пока она находится в равновесии с окружающей средой.

Кленовые полы в Соединенных Штатах Америки испытывают небольшие сезонные колебания влажности в результате нормальных климатических изменений в течение года. Например, за обычный год, кленовый пол в нижней части Мичигана испытывает от 3 до 4 процентов изменения влажности, в зависимости от места. Колебания в 4 процента может привести к расширению/сжатию чуть менее 1/32" для каждой доски шириной 2 1/4" в системе кленового напольного покрытия.

Для успешного размещения и производительности многие подрядчики оставляют промежуточные пространства для расширения на регулярной основе по всей поверхности пола, чтобы клен мог расширяться в результате обычных сезонных изменений. Промежуточные пространства для расширения (или "washer rows") устанавливаются по усмотрению подрядчика пола на основе содержания влаги в напольном покрытии во время установки и/или обычных ожидаемых изменений в содержании влаги в течение всего года. Хотя обычно используется расстояние 1/16" или 1/8", при пространстве в 1/16" доски пола в процессе расширения будут двигаться меньше, и расстояние для расширения менее заметно.

Обратите внимание, что расстояние и частота промежуточных пространств для расширения напрямую зависят от времени года, в которое установлен пол, а также от количества времени, предусмотренного в графике строительства на акклиматизацию. Пока у Вас нет точного расписания установки от основного подрядчика, трудно высчитать точное  расстояние для расширения/сокращения, которое должно быть предоставлено.

Пустоты для расширения

Пустоты для расширения – это участки в системе кленового спортивного напольного покрытия, где отсутствуют элементы напольного покрытия или его основания, в частности, чтобы обеспечить место для движения системы. Пустоты для расширения обычно находятся по периметру пола и на всех вертикальных сооружениях (креплениях трибуны, волейбольных вставках, электрических приспособлениях пола, соединениях аудио системы и т.д.) в пределах пола.

Системы спортивного кленового покрытия, как правило, разработаны с "фиксированной" или "плавающий" конфигурацией. "Фиксированные" системы напольного покрытия обычно используют в  местах, где движение системы не ожидается или не желательно, а "плавающая" система напольного покрытия обычно используется в местах, где предусматривается движение системы.

У всех производителей MFMA есть подробные спецификации, которые призывают к установке пустот для расширения по периметру и на всех вертикальных сооружениях в системах напольного покрытия. Установка пустот для расширения в системе по периметру и на всех вертикальных сооружениях требуется в большинстве спецификаций "плавающих" систем напольного покрытия.

Как правило, MFMA рекомендует, не закреплять арматуру, оборудование и трибуны через "плавающие" системы кленового спортивного напольного покрытия к бетонному основанию пола, без  отделения компонентов кленовой поверхности и древесины основания пола от обшивки и постоянной арматуры, находящейся в полу, чтобы обеспечить достаточное пространство для нормального движения системы.

"Фиксированные" системы, такие полы как  Nail-in-Channel, Channel и Clip, предназначены крепко удерживать напольное покрытие в одном месте, ограничивая систему в движении. Установка полостей для расширения по периметру и на вертикальных сооружениях обычно не требуется в конфигурациях этих систем.

Нужно приложить особые усилия для поддержания всех полостей для расширения чистыми и свободными от мусора. Постоянно уделяя внимание пустотам по периметру и вставкам пола, Вы обеспечите необходимое движение системы пола. Прогиб, деформация и прокатка компонентов напольного покрытия может произойти, если пустоты для расширения забиты мусором - препятствуя системе в свободном передвижении.

MFMA и все ее производители опубликовали спецификации, которые предписывают оптимальную температуру и влажность воздуха для обеспечения качественной работы и уменьшения вероятности того, что произойдет засорение компонентов кленового пола, ограничивающее  движение системы.

MFMA рекомендует поддерживать комнатную температуру от 55 до 75 градусов и относительную влажность в помещении между 35 и 50 процентами круглый год. Если материалы напольного покрытия правильно приспособлены, колебания относительной влажности 15 процентов в помещениях не окажут негативного влияния на клен. Чрезмерное сокращение и/или расширение (и в результате скрип/треск) может произойти при изменении относительной влажности в помещении свыше 15 процентов, что может создать трудности с вертикальными сооружениями в некоторых "плавающих" системах напольного покрытия.

Окрашивание отделки в янтарный цвет

Группа уретановых маслянистых материалов для отделки (чаще всего, используемых на кленовых полах для баскетбола, различных целей и сцены), имеют тенденцию с течением времени окрашиваться в янтарный цвет. Сроки и степень окрашивания зависят от продукта, но, как правило, наибольшее изменение цвета отделки происходит между шестым месяцем и окончанием первого года службы.

В случае ремонта замененные доски будут казаться светлее других досок, которые изменили свой цвет на янтарный из-за существующей маслянистой отделки. Степень несоответствия будет зависеть от времени и количества слоев отделки на первоначальном полу. Изменения цвета отделки на отремонтированном полу следует ожидать сразу же после завершения ремонта. Большинство отремонтированных участков начнет сливаться с окружающим полом через несколько месяцев и со временем станет совсем незаметным.

MFMA рекомендует обратиться к производителю отделочных материалов по поводу истории производительности конкретного продукта. Как правило, MFMA не рекомендует подкрашивание отремонтированного участка под цвет существующего пола, и не рекомендует окрашивание кленового пола при любых обстоятельствах.

Вихревые следы

Вихревые следы, в очень умеренной форме, достаточно широко распространены на новом установленном полу, на котором в процессе шлифования использовалась дисковая шлифовальная машина.

MFMA не предлагает служебных инструкций или спецификаций по возникновению или частоте вихревых следов на новом установленном полу MFMA. Как правило, незначительные вихревые следы появляются в разных местах на многих установленных полах. Их принято считать чрезмерными, если контрольный осмотр отмечает заметные неровные или выдолбленные участки в напольном покрытии.

Существуют различные причины возникновения вихревых следов. Самая распространенная причина - это использование дисковой шлифовальной машины. Эти следы отличаются от шероховатостей между слоями отделки, которые, как правило, видны, когда освещение уменьшается, и наблюдается угловое отражение.

Желательно обеспечить полирование между слоями для надлежащего прилипания последующих слоев отделки, и фактически это требуется в соответствии с некоторыми гарантиями производителей отделки. Внешний вид напольного покрытия в таких случаях похож на только что отполированный воском черный автомобиль - если смотреть под определенным углом при определенных условиях освещения, то эти следы видны.

Вихревые следы этого типа не повреждают поверхность и не ухудшают качество производительности системы. Как правило, они исчезнут вскоре после того, как со временем отделка на маслянистой основе будет меняться на янтарный цвет.

Темпы окрашивания в янтарный цвет варьируются от продукта к продукту, но большинство изменений цвета будет происходить между 6 и 15 месяцами после первоначального нанесения. Тем не менее, отделочные материалы на водной основе со временем не окрашиваются в янтарный цвет, и если Вы считаете, что присутствуют вихревые следы, все проверьте и свяжитесь с Вашим установщиком пола.

Шелушение/Отслаивание отделки

Шелушение/отслаивание отделки, в очень умеренной форме, достаточно широко распространено на новом установленном полу, который испытывает большие колебания уровня влажности. Это состояние чаще всего развивается на окрашенных участках кленовой поверхности.

MFMA не предлагает служебных инструкций или спецификаций по возникновению или частоте шелушения/отслаивания отделки на новом установленном полу MFMA. Шелушение/отслаивание отделки может быть результатом расширения/сжатия системы напольного покрытия из-за сезонных изменений уровня влажности, что приводит к трещинам в отделке окрашенных участков, так как кленовый пол приспосабливается к сухим условиям в помещении во время отопительного сезона.

"Эластичные" свойства многих отделочных материалов, как правило, ограничены из-за нанесенных на них менее "эластичных" красок линий разметки. В первый отопительный сезон, новый кленовый пол, как правило, будет сжиматься больше, чем в последующие годы в таких же условиях окружающей среды. Данные о производительности Министерства сельского хозяйства США (USDA) подтверждают эти физические характеристики у всех лиственных пород.

Если в помещении во время первого отопительного сезона условия предполагаются суше средних, то сжатие выше нормы может привести к определенному разрушению краски на соединительных элементах клена и последующему шелушению или отслоению отделки поверхности на этих участках, независимо от методов нанесения материалов для герметизации, нанесения разметки и отделки. Аналогичные условия для отделки пола могут возникнуть и если используются ленты или бумага для декалькомании.

Кленовый пол во время своей службы приспосабливается к окружающей среде. Как правило, наибольшее расширение/сжатие происходит в течение первых 18-24 месяцев срока службы пола. Ассоциация производителей кленовых напольных покрытий (MFMA) рекомендует поддержание относительной влажности в помещении от 35 до 50 процентов, и температуры воздуха от 55 до 75 градусов круглый год.

Ограничивая значительные колебания атмосферных условий в помещении, владельцев полов и руководители предприятий могут уменьшить расширение и сжатие системы напольного покрытия. Если материалы напольного покрытия правильно приспособлены, колебания относительной влажности 15 процентов в помещениях не окажут негативного влияния на клен. Чрезмерное сокращение и/или расширение может произойти при изменении относительной влажности в помещении свыше 15 процентов.

В зданиях, где нет в наличии кондиционера или оборудования для регулирования влажности, многие руководители используют вентилятор для циркуляции или вентиляционную систему. В некоторых помещениях для вентиляции используются окна или двери коридора, которые можно открыть, для улучшения циркуляции воздуха.

В помещениях без надлежащего оборудования системы вентиляции и кондиционирования воздуха или в "закрытых" помещениях без вентиляции в течение длительного периода времени (летних каникул) более вероятно развитие проблем с полом, непосредственно связанных с окружающей средой. Шелушения и/или отслаивание отделки пола в результате расширения/сокращения может быть сведено к минимуму путем тщательного контроля и корректировки внутренней среды в помещении, особенно в течение первого года после установки.

Прохождение пола

У всех производителей MFMA есть подробные спецификации, которые призывают к установке пустот для расширения по периметру и на всех вертикальных сооружениях в большинстве систем напольного покрытия. Установка пустот для расширения по периметру системы и на всех вертикальных сооружениях требуется в большинстве спецификаций.  Как правило, MFMA рекомендует, не закреплять электрическую арматуру, оборудование системы связи, спортивный инвентарь и лавки трибуны через системы кленового спортивного напольного покрытия к бетонному основанию пола без  отделения компонентов кленовой поверхности и древесины основания пола от обшивки и постоянной арматуры, находящейся в полу, чтобы обеспечить достаточное пространство для нормального движения системы. Установка пустот для расширения 1-1/2"-2" по периметру и на вертикальных сооружениях требуется для большинства конфигураций систем полов.

Такие системы, как  Channel и Clip, предназначены крепко удерживать напольное покрытие в одном месте, ограничивая систему в движении. Установка полостей для расширения 1-1/2"-2" по периметру и на вертикальных сооружениях обычно не требуется в конфигурациях этих систем.

Скрип пола

Скрип и "треск" пола, как правило, появляются в результате взаимодействия между выступами и шпунтами в прилегающих рядах досок пола. Материал выступов и шпунтов соприкасается во время использования объекта, создавая скрипящие и трескающие звуки при нагрузке или разгрузке поверхности.

Кленовое напольное покрытие - это гигроскопичный материал. При влиянии различной температуры и влажности клен высвобождает или впитывает влагу, пока он находится в равновесии с окружающей атмосферой. Это экологическое взаимодействие вызывает расширение или сжатие отдельных досок пола.

Регулярные сезонные движения системы напольного покрытия в сочетании с использованием помещения в определенное время в течение года может привести к развитию скрипа и "треска" на отдельных участках, когда меняется связь между выступом и шпунтом в соседних досках.

Невозможно гарантировать, что в какой-либо системе деревянного пола не появятся скрипы или "трески" в результате обычного сезонного расширения и сжатия. Благодаря требованиям устойчивости и конфигурации нескольких слоев в основании пола некоторые системы имеют тенденцию к развитию скрипа и "треска" более регулярно и в определенное время года, чем другие системы. Расширение/сокращение, а как результат и трудности со скрипом/треском могут быть минимизированы путем поддержания постоянной среды в помещении.

Ассоциация производителей кленовых напольных покрытий (MFMA) рекомендует поддержание температуры воздуха от 55 до 75 градусов и относительной влажности в помещении от 35 до 50 процентов круглый год. Если материалы напольного покрытия правильно приспособлены, колебания относительной влажности 15 процентов в помещениях не окажут негативного влияния на клен. Чрезмерное сокращение и/или расширение (и в результате скрип/треск) может произойти при изменении относительной влажности в помещении свыше 15 процентов.

Решить проблему шумных полов поможет нанесение талька на участки случайных скрипов или треска, или установка дополнительного механического крепления (облицованное и закупоренное) в местах постоянного скрипа. Данные меры не могут быть применены  с определенными системами подвижного пола.

"Твердый" клен по сравнению с "мягким" кленом

"Твердый клен" является общим термином для двух видов клена: сахарный клен (Acer saccharum) и черный клен (Acer nigrum). Твердый клен широко используется в производстве напольных покрытий, мебели, кабинетов, бильярдных киев и других готовых изделий из древесины. "Мягкий клен" является общим термином для 4 видов клена: клен серебристый (Acer saccharinum), клен красный (Acer rebrum), клен ясенелистный (Acer negundo) и клен крупнолистный (Acer macrophyllum). Мягкий клен обычно используется для изготовления железнодорожных шпал, ящиков, контейнеров, клеток, мебели, фанеры, изделий из дерева и небольших сувениров. Древесина мягких кленов - в частности, серебристого и красного клена - напоминает твердый клен, но не такая тяжелая, твердая и крепкая.

Все кленовые полы MFMA изготавливаются исключительно из сахарного клена (Acer saccharum). Это древесина лучше всего подходит для напольных покрытий из-за уникальной особенности этой породы клена. В число характеристик, которые делают Acer saccharum идеально подходящим для полов MFMA, входят превосходная и однородная текстура, прямослойность, устойчивость к ударам, твердость и прочность, устойчивость к вмятинам и царапинам, и плотность.

Дополнительную подробную информацию можно получить из следующих источников:

- Справочник по лесу: Лес как конструкционный материал; USDA, 1999

- USDA Общий технический доклад лаборатории лесной продукции FPL-GTR-113

- США Общество лесной продукции, номер каталога 7269

- США Общество лесной продукции

- Департамент сельского хозяйства США Лаборатория лесной продукции, Мэдисон, штат Висконсин

Влажность

Ассоциация производителей напольных покрытий (MFMA) рекомендует поддерживать относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 50 процентов, и температуру воздуха от 55 до 75 градусов круглый год. Ограничивая значительные колебания климатических условий в помещении, Вы уменьшите расширение и сжатие системы напольного покрытия. Если материалы для напольного покрытия надлежащим образом приспособились, 15 процентов колебания относительной влажности в помещении не окажут негативного влияния на клен. Чрезмерное сокращение и/или расширение может произойти из-за изменений относительной влажности в помещении свыше 15 процентов.

В зданиях, где нет в наличии кондиционера, многие руководители используют вентилятор для циркуляции или вентиляционную систему. В некоторых помещениях для вентиляции используются окна или двери коридора, которые можно открыть, т.к. необходимо улучшить циркуляцию воздуха. В помещениях без надлежащего оборудования системы вентиляции и кондиционирования воздуха или в "закрытых" помещениях без вентиляции в течение длительного периода времени (летних каникул) более вероятно развитие проблем с полом, непосредственно связанных с окружающей средой.

Гидроизоляция

Соответствующая защита от влаги / пара ниже обычного класса кленовых напольных покрытий имеет большое значение для гарантии качественной установки. Типичные конструкции систем напольных покрытий включают два барьера против влажности; один находится непосредственно под бетонной плитой, а второй устанавливается прямо на бетонной поверхности, сразу же под полом системы. Все заводы MFMA (Ассоциация производителей кленовых напольных покрытий) рекомендуют установку водонепроницаемого слоя (гидроизоляция под бетонной плитой) и требуют установления пароизоляции (пароизоляция над бетонной плитой), чтобы обеспечить надлежащую защиту от проникновения влаги.

Гидроизоляция под бетонной плитой - Бетонные основания пола должны иметь соответствующую защиту от влаги снизу и по периметру плиты. Эти барьеры должны быть выбраны на основе проектной площадки, конструкции здания, типа почвы и т. д. Они должны быть отобраны и определены архитектором/ инженером проекта.

Пароизоляция над бетонной плитой - должна быть вмонтирована в кленовое напольное покрытие в дополнение к определенной гидроизоляции под бетонной плитой. Обычно пароизоляция состоит из: полиэтиленовой пленки с герметизированными швами и/или герметичной подложки с герметизированными швами из вспененного полиэтилена. В паркетных системах  клеящие материалы наносятся прямо на бетон, пароизоляция над бетонной плитой не применяется.

На практике, даже после рекомендованного времени высыхания, иногда может остаться остаточная влага. Пароизоляция может помочь в предотвращении негативных последствий необнаруженной влаги. Основной целью пароизоляции над бетонной плитой является конденсация, связанная с температурой плиты и условиями окружающей среды. Попадание влаги в материалы системы напольного покрытия может привести к различным проблемам, например, деформации в форму чаши, сжатию и, в еще худших ситуациях, к продольному изгибу, плесени и т.д., даже постоянному непоправимому ущербу. Эти барьеры, как правило, рекомендуются производителем указанной системы пола и должны быть отобраны архитектором проекта.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Следуйте инструкциям завода-производителя MFMA для надлежащей защиты поверхности от влаги.

2. MFMA не одобряет установку системы кленового пола "низшего класса"  без использования необходимой системы гидроизоляции.

Проникновение влаги

После проникновения влаги могут возникнуть различные проблемы с деревянным напольным покрытием. Примерами проникновения влаги могут быть протечка крыши, большие разливы воды, разрыв трубы и т.д. Ниже приводится список часто возникающих проблем.

- Сжатие и усадка

  - Проникновение влаги может вызвать чрезмерные щели от сжатия между досками пола, которые обычно больше нормальных сезонных щелей.

- Деформация в форме чаши и/или выпуклость

  - Деформация в форме чаши и/или выпуклость может появиться из-за проникновения влаги, и как следствие давления досок пола, впитавших лишнюю влагу.

- Проблемы напольного покрытия

  - Проникновение влаги может повлиять на целостность пола и ухудшить крепежную систему пола.

  - Чаще всего отрицательное влияние проникновения влаги на пол заметно в виде трещин.

- Проблемы отделки

  - Чрезмерное расширение и сжатие досок пола может привести к проблемам отделки пола, линий разметки и логотипов.

- Плесень и сухая гниль

  - Плесень и сухая гниль на или под досками пола могут быть вызваны длительным воздействием влаги.

  - Свяжитесь с Вашим местным должностным лицом для принятия необходимых мер против плесени.

- Продолжительная производительность

  - Производители напольных покрытий и подрядчики не могут гарантировать, что полы и напольные системы, пострадавшие от влаги, будут работать как изначально.

  - Кленовые деревянные полы, которые подверглись воздействию влаги, могут иметь текущие проблемы с производительностью, которые могут включать, но не ограничиваются этим, "мертвые зоны", сломанные или расколотые доски, и/или проблемы ровности.

Если вы столкнулись с проникновением влаги, пожалуйста, обратитесь к Вашему подрядчику спортивного пола MFMA.

"Панелизация"

"Панелизация" это состояние, при котором в некоторых местах между досками пола развиваются большие трещины, в то время как прилегающие доски остаются плотно соединенными вместе без видимого разделения. "Панелизация" (или "изгиб по краям"), безусловно, не новая проблема. Однако, она приобретает все большее внимание, так как новые правила по летучим органическим соединениям (V.O.C.) Агентства по охране окружающей среды (EPA) начали влиять на наличие традиционных маслянистых продуктов для отделки напольных покрытий во многих районах страны.

Хотя развитие "панелизации", безусловно, не ограничивается одной маркой отделочных материалов или одной конкретной конструкцией основания пола, проблема была наиболее тесно связанна с использованием продукции для герметизации и отделки на водной основе на необработанных кленовых досках в областях страны, где наблюдается сильное изменение климатических условий влажности.

MFMA предупреждает установщиков пола и конечных пользователей о том, что использование некоторых отделочных материалов на водной основе вызывает эффект изгиба по краям, что может привести к чрезмерному расхождению некоторых досок пола ("панелизации"). Мы настоятельно рекомендуем конечным пользователям, архитекторам и проектировщикам проконсультироваться со своим установщиком пола и производителем отделочных материалов для получения утвержденных процедур герметизации и отделки необработанных кленовых досок пола продукцией на водной основе.

Физические свойства и характеристики

Тип древесины: сахарный клен / твердый

Удельный вес: 0,56 - 0,63

Модуль вознесения (p.s.i фунтов на квадратный дюйм): 9400 - 15800

Модуль упругости (млн. фунтов на квадратный дюйм p.s.i): 1,65 - 1,88

Работа в режиме максимальной нагрузки (дюйм кг/куб. inch-lb/cu.in): 13,3 - 16,5

Изгиб при ударе - высота падения, вызванная полным провалом (дюймы): 40 - 39

Сжатие, параллельное волокнам - максимальная прочность на раздавливание (фунтов на квадратный дюйм p.s.i): 4020 - 7830

Сжатие, перпендикулярное волокнам - напряжение в волокне на пропорциональное ограничение (p.s.i фунтов на квадратный дюйм): 640 - 1479

Сдвиг, параллельный волокнам - максимальная сила сдвига (p.s.i фунтов на квадратный дюйм): 1460 - 2330

Прочность стороны – нагрузка, перпендикулярная волокнам (фунт lb): 970 - 1450

Относительная прочность (в соответствии с рейтинг твердости Янка): 1450

На 12% прочнее северного красного дуба.

Относительная устойчивость (в соответствии с коэффициентом изменения размеров): 0,00353

На 4% более устойчивый северного красного дуба.

Цвет: сердцевина от сливочного белого до светло-красновато-коричневого; Заболонь бледно сливочно-белая.

Выносливость: Плотный, сильный, крепкий, твердый, превосходное сопротивление ударам, заметно износостойкий.

Обрабатываемость: Плотность делает его трудным для распиливания;  шлифуется удовлетворительно. Забивание гвоздей: естественное сопротивление к расщеплению, хорошие удерживающие способности. Отделка: хорошо принимает нейтральную отделку, не оставляет пятен.

Индекс распространения пламени (ASTM E-4): 104

Индекс развития задымления (SDI): 157

"Пузыри отделки" (poly balls)

"Пузыри отделки" (poly balls) появляются время от времени на новых установленных кленовых полах или во время шлифования или обновления поверхности существующих кленовых полов, покрытых отделочными материалами на маслянистой основе. Отделочный материал собирается между досками пола и затвердевает гораздо более медленными темпами. У некоторых новых материалов на маслянистой основе с низким содержанием летучих органических соединений время высыхания возросло. Отделочные материалы на основе растворителей высыхают при воздействии с кислородом. Может возникнуть ситуация, когда материал отделки проникает между досками пола.

При попадании отделочного материала между досками пола  кислороду становится труднее вступить в реакцию с осушителями. В результате этого отделочный материал не высыхает в течение долгого периода времени. Когда содержание влаги пола возрастает, и расстояние между досками закрывается, невысохший отделочный материал выдавливается на поверхность досок кленового пола в виде маленьких пузырьков. При наступлении на них пузыри лопаются, оставляя неприглядный осадок на отделке.

Пол должен подметаться ежедневно, чтобы удалить любые появившиеся пузыри отделки (poly balls). Полное обновление поверхности не требуется для решения этой небольшой проблемы. Обратитесь к Вашему установщику MFMA или производителю отделки по рекомендуемым процедурам устранения проблемы. Масштабы и степень пузырей (poly balls) существенно различаются, поэтому общие рекомендации не представляются возможными.

Ассоциация производителей кленового напольного покрытия (MFMA) рекомендует поддерживать относительную влажность в помещении от 35 до 50 процентов и температуру воздуха от 55 до 75 градусов круглый год.

Ограничивая значительные колебания условий окружающей среды в помещении, Вы уменьшите расширение и сжатие системы напольного покрытия. Если материалы для напольного покрытия надлежащим образом приспособились, 15 процентов колебания относительной влажности в помещении не окажут негативного влияния на клен. Чрезмерное сокращение и/или расширение может произойти из-за изменений относительной влажности в помещении свыше 15 процентов.

Особенно важно придерживаться этих рекомендаций во время нанесения отделочных материалов для напольных покрытий на маслянистой основе. При нарушении рекомендуемых условий более вероятно просачивание отделочного материала даже через несколько месяцев после обновления поверхности пола.

В зданиях, где нет в наличии кондиционера, многие руководители используют вентилятор для циркуляции или вентиляционную систему. В некоторых помещениях для вентиляции используются окна или двери коридора, которые можно открыть, т.к. необходимо улучшить циркуляцию воздуха. В помещениях без надлежащего оборудования системы вентиляции и кондиционирования воздуха или в "закрытых" помещениях без вентиляции в течение длительного периода времени (летних каникул) более вероятно развитие проблем с полом, непосредственно связанных с окружающей средой.

Использование мощных моющих средств на кленовом полу

Ассоциация производителей кленового напольного покрытия не рекомендуют использовать автоматизированное оборудование усиленной очистки для ежедневного или еженедельного обслуживания Вашего кленового пола.

Использование оборудования усиленной очистки может привести к аннулированию гарантий от Вашего производителя системы кленового напольного покрытия MFMA и/или подрядчика спортивного пола. Перед проведением общих процедур технического обслуживания для Вашего спортивного пола Ассоциация производителей кленового напольного покрытия настоятельно рекомендует просмотреть гарантийную и сервисную информацию, предоставленную Вашим подрядчиком спортивного пола MFMA и/или производителем кленового пола MFMA.

Использование автоматизированного оборудования усиленной очистки для ежедневного или еженедельного обслуживания может привести к определенным побочным эффектам, перечисленным ниже.

Возможные последствия для досок кленового пола

- Шелушение

- Раскалывание

- Чрезмерное сокращение и расширение

- Расщепление отдельных кусков деревянного пола

- Возвышенные или неровные стороны

- Деформация в форме чаши

Возможные последствия для отделки пола и краски

- Преждевременный / чрезмерный износ отделки

- Отслаивание и шелушение краски и отделки

- Вихревые следы на отделке

- Блеклый вид отделки

Пожалуйста, направляйте все вопросы по гарантии к Вашему подрядчику спортивного пола MFMA или производителю кленовых напольных покрытий MFMA. Пожалуйста, обратитесь к следующим ниже ссылкам для получения контактной информации о Вашем подрядчике спортивного пола MFMA и производителе кленового пола MFMA.

Поиск подрядчика спортивного пола

Завод-производитель кленового пола MFMA

Раскалывающийся пол

Древесина является гигроскопичным материалом. Из-за различной температуры и влажности она может выделять или впитывать влагу до тех пор, пока она находится в равновесии с окружающей средой.

Ассоциация производителей напольных покрытий (MFMA) рекомендует, поддерживать стабильную окружающую среду при поступлении материалов для пола - температуру воздуха от 55 до 75 градусов и относительную влажность в помещении от 35 до 50 процентов. В некоторых случаях, клен должен храниться в помещении, где он будет установлен, в течение некоторого периода времени для акклиматизации. Проконсультируйтесь с Вашим установщиком MFMA для конкретной информации по акклиматизации.

После установки кленового пола обычно требуется год или два для стабилизации – через полный цикл сезонных изменений. Пол будет продолжать адаптироваться к изменениям окружающей среды во время всего срока службы.

В зимние месяцы могут появиться усадочные трещины. Эти трещины, как правило, пропадут весной или в  начале лета, так как пол набирает влагу из воздуха. Мы рекомендуем по возможности использовать системы контроля влажности для поддержания надлежащего уровня влажности.

Если трещины не проходят, а температура поддерживается от 55 до 75 градусов, и относительная влажность воздуха в помещении также поддерживается между 35-50 процентами (или колебания между максимальными и минимальными средними данными составляют не более 15 процентов), сразу обратитесь к Вашему установщику пола или MFMA .

Кленовое напольное покрытие из досок над бетонной плитой с отопительной системой

Доски кленового пола могут быть установлены поверх бетонных плит, в которых проходят трубы центрального отопления, не уменьшая эффективность работы отопительной системы. Такая установка может потребовать более высокой температуры воды. Следует контролировать температуру кипения, чтобы поддерживать температуру поверхности плит около 85 градусов, допустимого уровня для большинства герметиков. Кроме того, для быстрого изменения температуры должен быть установлен внешний термостат.

Как при любой установке важно использовать правильные методы монтажа бетонной плиты. Существуют различные спецификации, но в любом случае должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения просачивания грунтовой влаги в бетон в течение неотопительного сезона. Следует расположить заполнитель из гравия под плитой, желательно промытого гравия, и пароизоляцию, по крайней мере 6 мил. полиэтиленовую пленку, между плитой и заполнителем. Доски кленового пола устанавливаются, как и при монтаже другого проекта, в качестве исключения при основании пола из фанеры, фанера не закрепляется к бетону на какие-либо гвозди или другие крепежи.

Система отопления должна быть включена, по крайней мере, за 4-5 дней до доставки пола для того, чтобы высушить избыточную влагу из плиты. Проверьте плиту на влажность перед установкой кленового пола. Оставьте пол на какое-то время для приспособления к нормальным условиям, а затем установите его в соответствии с инструкциями производителя. Затем проводятся обычные методы шлифования и отделки для полного завершения установки.

(Примечание: Следует проверить спецификации производителей напольного покрытия и мастики на пригодность для использования поверх отопительной системы.)

Проблемы обновления поверхности

Кленовый пол является гигроскопичным материалом, который расширяется и сжимается под воздействием влаги, температуры и изменений влажности. Нанесение многочисленных слоев герметизирующих, отделочных материалов и краски на поверхность установленного кленового пола может замедлить прохождение выбросов влаги между кленовым полом и окружающей средой. Эти нанесенные слои не могут остановить пространственные изменения, присущие этому натуральному продукту.

После того как кленовое напольное покрытие установлено, отшлифовано,  загерметизировано, покрашено и отделано, в течение летних месяцев в клене, как правило, наблюдается самое большое в году содержание влаги в большинстве регионов США. Во многих регионах с наступлением зимы понижаются относительная влажность воздуха и наружная температура. Такие изменения в окружающей среде обычно становятся причиной сжатия отдельных досок пола. То же самое можно сказать и о кленовом напольном покрытии, поверхность которого была полностью обновлена во время летних месяцев. Удаленная существующая отделка, которая обычно состоит из нескольких слоев, повышает уровень выбросов и может способствовать более быстрому расширению или сжатию кленового пола, чем это происходило в предыдущие годы, когда многочисленные слои отделки уменьшали количество выбросов и как следствие движение пола.

Такие изменения во внешнем облике обновленной системы кленового напольного покрытия являются обычными, возникающими в результате адаптации недавно расширенной поверхности клена к новой окружающей среде. Также как и новый установленный пол, обновленный пол полностью адаптируется к окружающей среде через 6-12 месяцев. Последующие расширения и сжатия, как правило, менее выражены.

Катание на скейтборде и роликах

MFMA не рекомендует кататься на скейтборде/роликовых коньках на стандартном спортивном напольном покрытии. Нейлон, пластиковые и металлические колеса могут привести к появлению затираниям и царапинам на отделке пола. Такая деятельность может уменьшить срок службы отделки, аварии во время такой деятельности могут нанести ущерб кленовому полу.

Как известно, клен MFMA является предпочтительной поверхностью для использования на катках для роликов. Однако, отделочное покрытие на таких катках отличается от отделки спортивного пола, и клен всегда уложен особым способом (как правило, по шестиугольной или восьмиугольной схеме). Эти небольшие различия в процедуре установки лучше подготавливают поверхность, ориентированную на катание на коньках, чем обычные процедуры, используемые для установки спортивных полов.

Подъемники

Системы кленового пола MFMA очень хорошо работают при нормальных нагрузках, однако в ряде случаев значительные нагрузки могут негативно повлиять на пол. Чрезмерная нагрузка, которая может быть связанна с использованием рычажных подъемников, может привести к деформации поверхности и/или ослаблению структурных компонентов, что может вызывать поломку системы.

MFMA всегда рекомендует использовать многослойную защиту при загрузке системы пола любого размера подъемниками в целях поддержания целостности системы и качества поверхности.

К примеру, MFMA рекомендует при использовании на системе пола подъемника (общий вес, машина, оператор, и нагрузка не превышают 4500 фунтов lbs)  защитить пол, по крайней мере, двумя слоями чистого защитного покрытия толщиной ¾", с перекрывающимися швами. Защитный материал должен состоять из соответствующей чистой обшивки и защитного слоя отделки пола, такого как красная бумага канифоли.

При эксплуатации оборудования колеса не должны покидать пределы укрепленного участка во время стационарной или передвижной работы машины.

Для подъемников любого типа, когда вес машины составляет больше 3500 фунтов lbs, проконсультируйтесь с производителем напольных покрытий для дальнейших рекомендаций.

Примечание: Не оставляйте источники больших нагрузок на полу на ночь или в течение длительных периодов времени.

Плотно покрашенные участки кленового спортивного пола

Кленовый пол является гигроскопичным материалом, который расширяется и сжимается под воздействием влаги, температуры и изменений влажности. Нанесение герметизирующих, отделочных материалов и краски на поверхность установленного кленового пола может замедлить прохождение выбросов влаги между кленовым полом и окружающей средой – эти нанесенные слои не могут остановить пространственные изменения, присущие этому натуральному продукту.

После того как кленовое напольное покрытие установлено, отшлифовано,  загерметизировано, покрашено и отделано, в течение летних месяцев в клене, как правило, наблюдается самое большое в году содержание влаги в большинстве регионов США. С наступлением зимы воздух становится суше, а температура наружного воздуха ниже. Такие изменения в окружающей среде обычно становятся причиной сжатия отдельных досок пола. При этом, на плотно окрашенных  досках пола (баскетбольная разметка, боковые линии и места с некоторыми знаками) трещины, как правило, более заметны из-за  визуального контраста между ними и плотно окрашенным участком. В некоторых случаях, наблюдается шелушение отделки поверхности по краям отдельных покрашенных досок пола, если количество трещин превышает эластичность краски или отделки. Это происходит из-за адаптации древесины к новой окружающей среде.

Выравнивание с помощью прокладочного материла плавающих оснований пола

В соответствии с долгой практикой установки MFMA не рекомендует выравнивание с помощью прокладок плавающих систем пола для компенсации недостатков бетонной плиты. Плиты должны быть выровнены обычным способом понижения высоких участков и использования заполнителей для низких участков в пределах рекомендованных погрешностей MFMA. Обратитесь к производителю системы для списка утвержденных заполняющих материалов.

MFMA опубликовало основные принципы плоскости для бетонных оснований пола. Эти требования включены в наши спецификации для уменьшения числа трудностей с производительностью готового пола, связанных с неровной поверхностью основания пола. Отклонения от спецификации основания пола в руководстве MFMA в 1/8" площадью 10' могут вызвать значительные изменения производительности готового кленового пола.

Основной подрядчик предоставляет бетонную плиту, ровно разглаженную с погрешностью 1/8" площадью 10', одобренную поставщиком напольного покрытия. Показатели ровности/горизонтальности не применяются при установлении плиты. За работу и материалы, необходимые для монтажа бетонной плиты в приемлемом состоянии (понижение высоких участков и выравнивание заполняющими материалами низких участков), ответственность несут архитектор, основной подрядчик, менеджер строительства, владелец или субподрядчик.

См. также: Ровность бетонной плиты

Ровность бетонных плит и показатели ровности/горизонтальности

Проверка площадки

Желательно спланировать проверку площадки с основным подрядчиком и архитектором/владельцем до начала установки любого кленового напольного покрытия. Проверка площадки должна проводиться не ранее чем через 30 дней после монтажа бетонной плиты. В это время Вы можете сообщить заинтересованным сторонам о Ваших нуждах и потребностях. Ниже перечислены аспекты, о которых Вы должны сообщить основному подрядчику и архитектору/владельцу во время проверки площадки:

- Все кровельные работы должны быть завершены, в том числе,  водостоки, водоотводы и внешние водосборы.

- Здание должно быть закрыто и ограниченно от погодных условий.

- Все работы по установке блоков, кирпича, каменной кладки, плитки, мрамора и/или терраццо должны быть завершены, а материалы высушены.

- Ровность бетона  и содержание влажности должны соответствовать требованиям разделов MFMA "Содержание влаги в бетонных плитах" и "Ровность бетонной плиты".

- Вся покраска должна быть завершена и высушена.

- Постоянный свет, отопление, системы электроснабжения и вентиляции должны функционировать.

- Все работы на подвесных конструкциях должны быть завершены, и площадка должна быть свободна от сооружений.

- Все опоры и арматура спортивных аксессуаров должны быть установлены.

Окрашивать ли кленовый пол?

Из-за чрезвычайно твердой клеточной структуры и переменчивого волокна северного твердого клена Ассоциация производителей кленового напольного покрытия (MFMA) не рекомендует окрашивание или обесцвечивание досок кленового пола ни при каких обстоятельствах.

Хотя небольшие участки отдельных досок пола можно окрасить без труда, согласно нашим опытом большая часть поверхности клена будет казаться  неравномерной и с "пятнами" из-за применения краски или отбеливающих средств.

MFMA предлагает обратиться к производителю отделки пола для получения рекомендаций по специальной окрашивающей продукции и инструкциям по применению.

Порядок крепления скобами и гвоздями

При расположении кленового напольного покрытия прямо на настил при "плавающей" конфигурации основания пола все спецификации производителей MFMA требуют установки скоб и гвоздей на каждом пересечении кленовой поверхности и настила основания пола. Настил, как правило, располагается на расстоянии 9" или 12" от центра в зависимости от толщины поверхности клена. Иногда из-за производительности спецификации могут потребовать большего расстояния настила свыше 12"  - обратитесь к производителю системы MFMA для получения инструкций и технических консультаций во всех таких случаях.

При креплении кленового пола к "плите" основания пола (фанера или OСП), в спецификациях производителей MFMA требуется установка скоб или гвоздей примерно каждые 12". Крепления также обычно устанавливаются в конце каждого участка пола - обычно около 2 дюймов от краев доски.

При расположении нескольких слоев фанеры или других материалов основания пола, в большинстве спецификаций производителей MFMA требуется установка креплений основания пола каждые 12".

Окраска древесины от прокладочного материала

"Окраска древесины от прокладочного материала" является общим термином для оттенения или изменения цвета, которые иногда случаются с обработанным кленовым напольным покрытием в результате хранения пиломатериалов, при котором не происходят испарения соков клена до обработки. "Окраска древесины от прокладочного материала" в очень умеренной форме иногда присутствует на новом установленном кленовом полу, доски которого были получены из кленовых пиломатериалов, которые были высушены или хранились на открытом воздухе на заводе особенно в первые месяцы весны, когда содержание сока является высоким.

MFMA не располагает спецификациями или правилами, которые касаются внешнего вида или количества "окрашивания древесины от прокладочного материала" на новых установленных кленовых напольных покрытиях MFMA. Наличие следов, называемых "окрашивание древесины от прокладочного материала" не означает понижение класса клена. Другими словами, "окрашивание древесины от прокладочного материала" не считается недостатком, понижающим класс пола. Такое отношение признано всей отраслью в качестве общепризнанного стандарта. Полный список классификационных факторов есть на сайте MFMA. Изменение цвета любого рода (появляющееся за пределами области темной сердцевины), не считается недостатком, понижающим класс, для клена MFMA.

Как правило, если присутствует "окрашивание древесины от прокладочного материала" на досках кленового пола, пятна практически незаметны во время установки – но проявляются после нанесения герметиков. Следы, как правило, становятся менее заметными после нанесения линий разметки и остальных отделочных покрытий, особенно если отделка используется на масляной основе. Такое отделочное покрытие со временем окрашивается в янтарный цвет, и мелкие недостатки на досках кленового пола (в том числе "окрашивание древесины от прокладочного материала") будут сливаться со всей поверхностью пола. Скорость и степень окрашивания в янтарный цвет варьируется от продукта к продукту, но чаще всего изменение цвета происходит от 6 до 15 месяцев после первоначального нанесения. Обратите внимание, что отделочные материалы на водной основе с течением времени не окрашиваются в янтарный цвет.

Если вы обеспокоены наличием пятен от "окрашивания древесины от прокладочного материала" на поверхности кленового пола, обратитесь к установщику Вашего пола.

Устойчивое лесное хозяйство и сертификация продукции лесной промышленности

Ассоциация MFMA была основана в 1897 в качестве важного источника  производства полов из твердого клена, березы и бука. Члены ассоциации хорошо осведомлены о важности неистощительного лесопользования для защиты этого ценного ресурса.

Лиственные деревья вырубаются, заготавливаются, выращиваются и хранятся в северном регионе Соединенных Штатов, где заводы MFMA и приобретают свои ресурсы. Северный регион имеет следующие исторические и прогнозируемые объемы запасов с 1952 по 2050 (млн. кубических футов) *

| 1952 | 1976 | 1997 | 2020 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76695 | 119158 | 164905 | 212565 | 247573 |

Эти данные показывают прогнозируемые 222 процента роста (C.A.G.R. совокупные темпы годового роста 2,3 процента) лиственных пород древесины в Северном регионе Соединенных Штатов. Эти данные также ясно показывает, что государственные и частные лесные массивы соответствуют настоящим и будущим потребностям.

Лесной попечительский совет (FSC) является некоммерческой организацией, которая способствует ответственному управлению лесами в мире. FSC устанавливает высокие стандарты, которые гарантируют ведение лесного хозяйства экологически ответственным, социально выгодным и экономически эффективным способом.

Землевладельцы и компании, продающие древесину и продукцию лесной промышленности, проходят сертификацию, чтобы показать потребителям, что они ведут лесное хозяйство в соответствии со стандартами FSC. Независимые организации по сертификации одобрены FSC для проведения оценки управления лесными ресурсами, чтобы подтвердить соблюдение стандартов. Эти организации также проверяют, что компании, продающие FSC сертифицированную продукцию, получают свои запасы от FSC сертифицированных источников. Эти цепочки сертификаций гарантирует, что потребители могут доверять товарному знаку FSC. Все заводы-производители MFMA могут обеспечить FSC сертифицированное напольное покрытие.

MFMA поддерживает устойчивое лесное хозяйство более 100 лет и считает, что такой успех говорит сам за себя.

Лента на кленовом полу

MFMA не рекомендует использование изоляционной, сценической, строительной, электроизоляционной, клейкой, склеивающей или любой другой ленты, чтобы отметить временные границы площадки на поверхности готового кленового пола. Есть вероятность, что лента после ее удаления, отшелушит отделочные слои от поверхности пола. Большинство лент, используемых для временной разметки, имеют различные коэффициенты трения с нанесенными отделочными материалами на кленовой поверхности, что может повлиять на способность человека начать движение, остановиться и развернуться. Удаление покраски/отделки с поверхности приведет к открытию клена, что способствует отслаиванию и шелушению краски и отделки на прилегающих участках.

Кроме того, большинство общедоступных лент содержат клейкую смолу, которая может тонировать или образовывать пятна на отделке пола или даже на кленовом напольном покрытии под временной разметкой.

Почему клен MFMA?

С 1897 ассоциация производителей кленового пола (MFMA) была признана внушительным источник технической и общей информации о системах кленового напольного покрытия. Ассоциацию MFMA составляют заводы-производители, подрядчики, дистрибьюторы и другие изготовители схожей продукции, которые придерживаются традиционных принципов качества, введенных ассоциацией.

Качество этой изысканной лиственной породы начинается в северных лесах выше 35-й параллели, где короткие периоды роста и длительные зимы способствуют развитию плотного клена с богатым, насыщенным цветом и практически без недостатков. Клен MFMA добывается спокойно, с осознанием качества. Номер завода MFMA можно найти на задней части  каждой доски кленового пола MFMA. Это является гарантией строгого соблюдения правил классификации MFMA и стандартов качества при производстве каждой доски напольного покрытия. Это также гарантирует, что древесина была высушена с содержанием влаги между 6 и 9 процентами для достижения более стабильных размеров каждой доски. Номер завода подтверждает, что готовая кленовая доска изготовлена с допускаемыми погрешностями от размера, как того требует MFMA. Каждый завод MFMA подвергается периодическим спонтанным проверкам третьей стороной для обеспечения строгого соблюдения правил, регулирующих непрерывность вида MFMA, бюджетный коэффициент и классификацию кленового напольного покрытия MFMA. Компании производители MFMA ориентированы на изготовление прочных досок кленового напольного покрытия на самом высоком уровне качества.

В течение многих лет, на протяжении многих установок правила классификации MFMA заверяют неизменно высокое качество. Благодаря важной позиции на рынке спортивных напольных покрытий заводы MFMA продолжают лидировать, создавая стандарты производительности для спортивных полов. В том маловероятном случае, когда на строительной площадке требуется проверка пола MFMA, необходимую проверку и оценку проводят квалифицированные сотрудники MFMA.

См. также: "Твердый" клен в сравнении с "мягким" кленом

Физические свойства и характеристики

Устойчивое лесное хозяйство и сертификация продукции лесной промышленности

Древесный наполнитель

Как правило, MFMA не рекомендует использовать заполняющий материал вдоль боковых соединений кленового пола, несмотря на физические свойства досок кленового пола и общедоступные кленовые наполнители.

Древесный наполнитель, как правило, не расширяется и не сжимается вместе с окружающей древесиной. Когда деревянный пол расширяется, наполнитель может препятствовать естественным движениям прилегающих досок и привести к необратимому повреждению краев этих досок. Когда деревянный пол сжимается, наполнитель может сместиться и вызвать проблемы внешнего вида и безопасности. Небольшое заполнение точечных узлов и торцевых трещин, в целом, приемлемо, так как гораздо менее вероятно, что наполнитель в этих местах может сместиться в системе спортивного напольного покрытия.

Уход за древесиной

Очень распространено наносить противогнилистые и противогрибковые средства на изделия из древесины, которые подвергаются воздействию атмосферных явлений. Важно сохранять дерево от гниения. Тем не менее, изделия из дерева, используемые в помещении, такие как кленовое напольное покрытие и элементы основания пола, не нуждаются в этих процедурах, поскольку они не предназначены для выдерживания суровых условий.

MFMA не рекомендует использование продукции Вудлайф (Woodlife) на кленовых полах или противогнилистые и огнезащитные средства на основаниях пола, связанных с кленовыми полами.

MFMA не рекомендует подвергать кленовый пол или элементы основания пола обработке под давлением соединениями, реагирующими с водой (огнезащитные соединения, соли Вольмана), по двум причинам. Во-первых, применение таких соединений на кленовом полу или на элементах деревянного основания пола способствует попаданию данных средств и избытка влаги в клетки материала, вызывая их расширение за рекомендуемые пределы. Во-вторых, применение таких соединений на кленовом полу или элементах деревянного основания пола увеличивает подверженность большим изменениям содержания влаги из-за характера этих соединений.

Использование противогнилистых и противогрибковых средств на изделиях из древесины в помещении может навредить окружающей среде, т.к. выделяются газы во время их нанесения, сушки и окончательной очистки.